## Slide 1: Exigences HSE pour la circulation sur site REGLE HSE GROUPE (CR-GR-HSE-418)
SYNTHÈSE
La présente règle définit les exigences HSE minimales à respecter en matière de gestion des risques liés à la circulation des véhicules, engins motorisés et piétons à l’intérieur des sites opérés y compris dans les bâtiments, les parkings et les chantiers.
Elle ne traite pas les aspects spécifiques aux opérations de chargement / déchargement (CR-GR-HSE-431) et de levage (CR-GR-HSE-420).

## Slide 2
Contexte : sur la période 2008-2018, pour le Groupe, 3% des décès (3) et des HIPO (46) au poste de travail sont liés à la circulation sur site.
Champ d’application : à l’intérieur des sites opérés par des entités ou filiales du Groupe, y compris dans les bâtiments, parkings et les chantiers.
7 exigences principales plus 3 annexes qui définissent les exigences plus spécifiques concernant :
    Les dispositions minimales à prendre en compte pour les règles de circulation sur site (hors stations-service en opération)
    Les dispositions minimales pour les conducteurs de véhicules et engins motorisés circulant sur site (hors stations-service ainsi qu’aux véhicules accédant uniquement au(x) parking(s))
    Les dispositions minimales de sécurité pour les véhicules ou engins motorisés et leur utilisation sur site (hors véhicule du public en station-service, ainsi qu’aux véhicules accédant uniquement au(x) parking(s))
Remplacement / modification des documents branches :
    CR-RC-HSE-008 - Sécurité de la conduite automobile et règles de circulation
    CR-MS-HSE-201 - Règles générales de sécurité - § 7
    CR-EP-LSO-061 - Véhicules et conduite (déjà supprimée)
    Date de publication dans REFLEX : 30/09/2020
Date d’application : 9 mois après publication
CR-GR-HSE-418

## Slide 3
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.1.1 : identification et analyse des risques de la circulation
L’identification et l’analyse des risques liés à la circulation sur site sont réalisées. Elles prennent en compte au minimum : les différents moyens de transport et de déplacement sur le site ; les caractéristiques techniques des véhicules et engins motorisés ; les contraintes de circulation générales et spécifiques imposées sur le site ; les voies de circulation et les restrictions éventuelles (ex. : taille, dimensions ou poids des véhicules et engins motorisés) ; les flux de circulation ; l’historique des accidents et les retours d’expérience (REX) pertinents. Elles sont revues régulièrement et à chaque modification (temporaire ou permanente) d’un ou plusieurs des éléments cités plus haut.
NOUVEAU
Nouvelle exigence pour toutes les branches (analyse de risques systématique non formalisée dans les CR existantes)
{Exigence 3.1.2 : identification des mesures de maitrise de risques
En fonction de l’analyse des risques, des mesures de maitrise des risques sont mises en œuvre, afin de : réduire autant que possible le nombre de véhicules autorisés à circuler sur site ; optimiser les flux de circulation (en réduisant en particulier les croisements et les distances parcourues) ; protéger les parties des installations exposées aux risques ; définir les règles concernant les types et zones d’utilisation des véhicules et engins motorisés.
NOUVEAU
Nouvelle exigence pour toutes les branches (formalisation du processus d’analyse de risques)

## Slide 4
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.1.3 : plan et règles de circulation sur site
Le plan et les règles de circulation sont définis en tenant compte de l’analyse des risques et des mesures de maîtrise de risques identifiées. A minima, les dispositions de l’annexe 1 et 2 sont prises en compte pour établir les règles de circulation du site. Le plan de circulation est matérialisé sur site de manière visible et compréhensible.
EP, GRP : nouvelle exigence
{Annexe 1: Dispositions générales minimales pour la circulation sur site
Les exigences du code de la route local sont applicables (MS, GRP : nouvelle exigence) Seuls les véhicules autorisés peuvent pénétrer dans le site (hors parking extérieur non clôturé). Les véhicules privés ne sont pas autorisés à la circulation sur site NOUVEAU La séparation entre des voies de circulation des véhicules motorisés et celles des piétons ou des bicyclettes est privilégiée et le nombre de croisements est minimisé NOUVEAU Les voies de circulation avec un flux de piétons important sont au minimum signalées ou délimitées par un marquage au sol (EP, GRP, RC: nouvelle exigence) Limites de vitesse:(GRP, EP: nouvelle exigence. Pour MS limite actuelle était de 25 km/h) 30 km/h (18 miles/h) sur les voies de circulation libre (à l’exclusion des routes de connexion reliant des sites distincts) et ; 10 km/h (6 miles/h) sur les voies réglementées soumises à autorisation ainsi que dans les aires de travaux et les zones où coexistent des piétons La ceinture de sécurité est attachée par tous les occupants lorsque le véhicule ou l’engin motorisé se déplace NOUVEAU (l’exigence s’applique aussi aux engins) ; L’utilisation des systèmes de liaison radios, walkies-talkies (à l’exception du mode écoute) et/ou des téléphones mobiles avec ou sans dispositif mains-libres (kit mains libres, Bluetooth, etc.) est interdite en conduisant (l’utilisation active de liaison radios ou walkies-talkies est permise en situations d’urgences) (MS, GRP: nouvelle exigence)

## Slide 5
REVUE DES EXIGENCES
{Annexe 1: Dispositions générales minimales pour le stationnement sur site Les véhicules sont stationnés exclusivement sur les emplacements réservés à cet effet (GRP, EP, MS : nouvelle exigence) Les véhicules / engins motorisés ne sont pas stationnés devant un accès à un bâtiment ou unité de production, devant les accès et passerelles, ou à proximité des moyens de lutte incendie (GRP, EP, MS : nouvelle exigence) . Les véhicules sont stationnés de manière à pouvoir leur faire quitter les emplacements de stationnement en marche avant. Lors du stationnement, le frein de parking est activé (GRP : nouvelle exigence) Les véhicules / engins motorisés stationnant en zone règlementée ne sont pas fermés à clef. Les clefs et les éventuels codes de démarrage sont placés de manière visible (MS, GRP, EP : nouvelle exigence)
{Annexe 1: Dispositions spécifiques aux engins motorisés et notamment aux chariots élévateurs Les engins motorisés ne sont pas déplacés si leurs équipements sont déployés en position haute ou non sécurisée NOUVEAU (l’exigence existe pour MS mais que pour les chariots) Les engins motorisés à moteur thermique (ex. : essence, diesel, GPL, notamment les chariots élévateurs) ne circulent pas à l’intérieur de locaux dont le volume, l’aération ou la ventilation ne suffisent pas à éliminer les risques liés aux gaz d’échappement (RC, GRP, EP : nouvelle exigence) La vitesse des chariots élévateurs est limitée à 12 km/h (7 miles/h). Cette vitesse est limitée à 8 km/h (5 miles/h) dans les zones mixtes chariots élévateurs et piétons. En fonction de l’analyse de risque et en prenant en compte l’environnement (ex. : intérieur de bâtiment/atelier) et le type de chariot élévateurs utilisé, des vitesses inférieures peuvent être définies NOUVEAU (l’exigence existe pour MS mais vitesse limité à 15 km/h) Les conducteurs portent des vêtements à haute-visibilité (RC, GRP, EP : nouvelle exigence) . Lorsque le chariot élévateur est garé, le conducteur repose les fourches à plat au sol. Si cela n’est pas possible, les fourches sont levées à plus de 2 mètres du sol et sans charge (RC, GRP, EP : nouvelle exigence). Lorsque la visibilité en marche avant est insuffisante du fait de l’encombrement de la charge, la circulation est guidée par un « suiveur » ou réalisée en marche arrière. Cette manœuvre est limitée autant que possible et pour de courtes distances en mettant en place des mesures appropriées sur la base d’une analyse de risques (telles que suiveur, dispositifs d’aide à la conduite, etc.) NOUVEAU

## Slide 6
REVUE DES EXIGENCES
{Annexe 1: Dispositions spécifiques pour les piétons et les cyclistes Les piétons empruntent les voies qui leur sont dédiées et tiennent la rampe dans les escaliers NOUVEAU Le personnel désigné comme « suiveur » ou aide au trafic, les piétons et les cyclistes amenés à se déplacer dans ou à proximité des zones de circulation intense (ex. zones de chargement/déchargement, zone de circulation régulière des chariots élévateurs) portent des vêtements à haute-visibilité NOUVEAU Le personnel désigné comme « suiveur » ou aide au trafic est identifiable et peut communiquer efficacement avec le conducteur NOUVEAU

## Slide 7
REVUE DES EXIGENCES
{Annexe 2: Dispositions minimales pour les conducteurs de véhicules et engins motorisés circulant sur site (hors véhicule du public en station-service ainsi qu’aux véhicules accédant uniquement au(x) parking(s)) Les conducteurs : effectuent une vérification quotidienne visuelle de l’état général des véhicules et engins motorisés avant première utilisation (ou à la prise de poste) NOUVEAU ne transportent que le nombre de passagers autorisés (MS, GRP: nouvelle exigence) s’ils transportent des charges, s’assurent que celles-ci sont correctement équilibrées et immobilisées pour éviter tout déplacement, basculement ou chute de ces charges au cours de leur déplacement NOUVEAU ; gardent l'habitacle libre de tout objet susceptible de devenir un projectile dangereux en cas de renversement ou de manœuvre brusque NOUVEAU

## Slide 8
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.1.4 : communication
Les consignes générales de sécurité, y compris la conduite à tenir en cas d’incident ou urgence (évacuation, rassemblement, etc.), ainsi que le plan et les règles de circulation sont communiqués à toutes personnes accédant au site.
EP, GRP: nouvelle exigence
{Exigence 3.2.1 : autorisation de conduite des engins motorisés sur site
Les conducteurs des engins motorisés et notamment des chariots élévateurs (avec conducteurs portés) sont formellement autorisés par leur employeur à conduire sur la base de : la validation de leur aptitude médicale ; leur formation à la conduite de l’engin motorisé ; leur connaissance des règles de circulation du site.
RC, EP, GRP: nouvelle exigence

## Slide 9
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.2.2 : spécifications de sécurité et entretien des véhicules et engins motorisés
Les véhicules et les engins motorisés utilisés sur site sont conformes a minima aux spécifications de sécurité de l’annexe 3. Ils sont entretenus régulièrement et maintenus en bonne condition de service. Ils sont soumis à une vérification visuelle quotidienne de leur état général avant la première utilisation par les conducteurs et cyclistes. En cas d’anomalie détectée, le véhicule ou l’engin motorisé est consigné jusqu’à sa remise en état.
RC, EP, GRP: nouvelle exigence
{Exigence 3.3.1 : entretien des voies de circulation
Les voies de circulation restent dégagées en permanence ; le cas échéant, tout obstacle est signalé de façon visible de nuit comme de jour. Les voies de circulation ainsi que les éléments de matérialisation sont inspectés et entretenus régulièrement.
EP, GRP : nouvelle exigence

## Slide 10
REVUE DES EXIGENCES
{Annexe 3: Dispositions minimales de sécurité pour les véhicules ou engins motorisés et leur utilisation sur site (hors véhicule du public en station-service, ainsi qu’aux véhicules accédant uniquement au(x) parking(s)) Les moyens de circulation autorisés sont les véhicules ou engins motorisés avec protection fixe du conducteur (ex. : cabine, arceau de sécurité, ROPS) et les bicyclettes sans assistance électrique. L'utilisation des autres deux roues motorisés est interdite NOUVEAU Tout véhicule / engin motorisé à conducteur porté assis est muni de ceintures de sécurité. Pour les chariots élévateurs en porte-à-faux cela s’applique, pour les autres types de chariots élévateurs dont le siège de l’opérateur est orienté de côté, l’absence éventuelle de ceinture est compensée par la mise en place de mesures organisationnelles pour limiter notamment les risques de collision NOUVEAU Les véhicules ou engins motorisés sont munis de dispositifs de protection du conducteur en fonction du risque auquel il est potentiellement exposé (FOPS, FGPS, etc.). Pour les chariots élévateurs, la protection du conducteur est obligatoire lorsque la hauteur de levée maximale est supérieure à 1,8m au-dessus du sol selon la norme ISO 3691-1 NOUVEAU L’utilisation des véhicules et engins motorisés respecte les consignes et notices d’utilisation prévues par le constructeur et les obligations règlementaires. Aucune modification technique n’est apportée sans l'autorisation du constructeur NOUVEAU Les véhicules ou engins motorisés ayant accès à une zone présentant un risque d’explosion/feu sont soumis à une autorisation spéciale tenant compte des mesures de prévention définies par l’entité ou la filiale (MS, EP, GRP: nouvelle exigence). Une personne guidant les manœuvres et/ou des systèmes de prévention anticollision équivalents (ex. : dispositifs avertisseurs sonores et/ou visuels actionnés automatiquement par l’enclenchement de la marche arrière, systèmes de détection piétons) sont prévus lorsque : le conducteur du véhicule ou de l’engin motorisé n’est pas en mesure de réaliser seul la manœuvre la zone présente des risques associés à la manœuvre qui peuvent impacter les personnes ou les équipements ; ou un véhicule lourd ou de transport collectif de 9 personnes ou plus effectue toute marche arrière. Ces systèmes sont sélectionnés en tenant compte les conditions d'utilisation prévues NOUVEAU Les bicyclettes sont équipées d’éléments réfléchissants NOUVEAU