## Slide 1: Systèmes d’étanchéité provisoires
Règle compagnie– CR-GR-HSE-426
Cette règle définit les exigences minimales en matière de HSE à respecter lors de la préparation, de l’installation, de l’enregistrement et de la surveillance des systèmes d’étanchéité temporaires (SET).
Notes: Afin de respecter la dénomination de la Marque, merci de veiller à la bonne orthographe de TotalEnergies.
TotalEnergies s’écrit en un seul mot, sans espace, avec un « s » à la fin, avec le T et le E en majuscules, les autres lettres en minuscules, et pas d’accent sur le E majuscule.
Elle s’écrit bien TotalEnergies et non :
Total Energies (avec un espace)
totalenergies
total energies
Totalenergies
Total energies
totalEnergies
total Energies
TOTALENERGIES
TOTAL ENERGIES

## Slide 2: CR-GR-HSE-426
 | Contexte | Sécurité des techniciens (REX Anvers) lors de l’utilisation du système d’étanchéité temporaire et intégrité de la réparation temporaire (autre REX). Étendre REG-GR-SEC-024 MAJOR REX des boites injectées à tout type de systèmes d’étanchéité temporaires
 | Objet | Exigences HSE pour les systèmes d’étanchéité temporaires (SET) Réécriture de la norme REG-GR-SEC 024 à la nouvelle norme CR-GR-HSE
 | Scope | Tous les SET, y compris, mais sans s’y limiter, - Boite d’assemblage mécano-soudée avec pâte de colmatage injectée pour piquages, brides, tuyauteries. - Enroulement à base de matériau composite pour piquage d’équipements et tuyauteries - Colliers sur tuyauterie (systèmes standards du commerce boulonnés Toutes les Sociétés de la Compagnie
 | Exclusions | Réparations par soudure.
 | Remplace | 1 règle (REG-GR-SEC-024). Impacts sur CR-MS-HSEQ 202 (Opérations et travaux à risques § 7. réparations temporaires de fuite)
 | Dates | Application : 6 mois après validation/publication

## Slide 3: Extension du champ d’application avec les mêmes exigences sur les boites injectées
Boite d’assemblage mécano-soudée avec pâte de colmatage injectée pour piquages d’équipements, brides, tuyauteries.
Enroulement à base de matériau composite pour piquage d’équipements et tuyauteries
Colliers sur tuyauterie (systèmes standards du commerce boulonnés)
REG-GR-SEC-024
CR-GR-HSE-426

## Slide 4: Structure de la règle : 10 thèmes, 16 exigences
1
Organisation du processus
2
Prérequis pour SET*
3
  Analyse de risques externe
6
7
  Installation SET*
  Préparation réparation définitive
4
Analyse de risques interne
5
  Décision d’intervention
8
9
10
  Surveillance en marche SET*
Dépose SET*
Audit interne
16 Exigences
1- Procédure, 2- Entreprise agréée et personnel habilité
3- Prérequis à l’installation d’un SET*
4- Constitution du dossier d’intervention , 5- Faisabilité technique et choix su SET* , 6- Analyse de risque préliminaire
7- Analyse de risque externe, 8- Dossier entreprise
9-Décision d’intervention
10- Identification, enregistrement, 11- Réception
12- Préparation et planification de la reparation définitive
13- Surveillance en marche, 14 Réintervention sur un SET
15- Expertise durant la dépose
16- Audit interne
* SET : Systèmes d’Etanchéité Temporaires

## Slide 5: Résumé des améliorations sur les exigences
* TSS : Temporary Sealing System
Modifications versus REG-SEC-024
Pas de changement mais extension du scope
Pas de changement mais extension du scope
Intégration des REX récents dans l’annexe 1 Choix du type de TSS ajouté dû à l’extension du scope Besoin de différencier pour systèmes composite et les colliers sur équipements isolés
Besoin de différencier pour systèmes composite et les colliers sur équipements isolés Pas de changement mais extension du scope
Pas de changement mais extension du scope
Référence unique ajoutée et détails du registre Pas de changement mais extension du scope
Pas de changement mais extension du scope
Pas de changement mais extension du scope Pas de changement mais extension du scope
Exigé simplement en cas de problèmes par exemple problèmes d’étanchéité ou lorsque que le phénomène de corrosion n’est pas bien établi
Nouvelle exigence
16 Exigences
1- Procédure, 2- Entreprise agréée et personnel habilité
3- Prérequis à l’installation d’un SET*
4- Constitution du dossier d’intervention 5- Faisabilité technique et choix su SET* 6- Analyse de risque préliminaire
7- Analyse de risque externe 8- Dossier entreprise
9- Décision d’intervention
10- Identification, enregistrement, 11- Réception
12- Préparation et planification de la reparation définitive
13- Surveillance en marche, 14 Réintervention sur un SET
15- Expertise durant la dépose
16- Audit interne

## Slide 6: Modifications pour les branches et valeur ajoutée
RC : Impact limité dû à la CR existante (CR-RC-MIT 009).
  Chaque site a déjà une procédure . A mettre à jour.
  Valeur ajoutée : Améliorations dues aux REX récents
EP : Plusieurs GS technique couvrant les réparations par composite mais pas de CR.
  Le processus nécessite d’être formalisé
  Valeur ajoutée : Aujourd’hui pas de règles HSE spécifique mais différentes GS techniques sur le sujet avec quelques gaps Bénéfice des REX récents principalement du RC
GRP : Impact limité Valeur ajoutée : REX principalement du RC
MS : Impact limité dû à la règle existante CR (CR-MS-HSEQ 202)
  Added value : Valeur ajoutée : REX principalement du RC

## Slide 7: Merci.

## Slide 8: Annexes

## Slide 9: Revue des exigences
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope
{Exigence 3.1.1 : Procédure Systèmes d’étanchéité temporaires
Le processus de système d’étanchéité temporaire est décrit dans une procédure documentée qui intègre à minima les exigences de la présente règle. Elle précise les rôles et responsabilités et les niveaux de validation en fonction des risques pour chaque étape du processus.
{Exigence 3.1.2 : Entreprise agréée et personnel habilité
Seules les entreprises extérieures sélectionnées et agréées préalablement par l’entité ou la filiale pour ce type d’intervention sont consultées. La liste du personnel d’intervention habilité par l’entreprise extérieure est communiquée à l’entité ou la filiale.

## Slide 10: Revue des exigences
Exigence 3.2.1 : Prérequis la mise en place d’un SET
La réparation définitive, privilégiée à la pose d’un système d’étanchéité temporaire, a été considérée et évaluée. Dans la majorité des cas, la pose d’un système d’étanchéité temporaire comporte un niveau de risques élevé, de ce fait elle est exceptionnelle et fait l’objet d’un traitement adapté. Si la pose d’un système d’étanchéité temporaire est nécessaire, elle est initiée uniquement aux conditions suivantes : L’accessibilité et l’évacuation de la zone de réparation est satisfaisante pour la sécurité de l’intervention, Les risques, notamment d’auto-inflammabilité ou d’inflammabilité ou d’explosivité au contact d’un point chaud, de toxicité, de brûlure, de pollution, de dégradations mécaniques aux alentours de la fuite, sont acceptables avec la mise en place de mesures de maîtrise des risques
Exigence 3.3.1 : Constitution du dossier d’intervention
L’entité ou la filiale fournit l’ensemble des informations nécessaires et initie le dossier d’intervention pour la mise en place du système d’étanchéité temporaire. Le contenu minimum de ce dossier est donné en Annexe 1.
Pas de changement (déja dans REG-GR-SEC-024). Intégration des enseignements des REX récents dans Annexe1
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope

## Slide 11: Revue des exigences
Etape déjà présente dans REG-GR-SEC-024. Choix du type ajouté du à l’élargissement du scope
Besoin de différencier pour systèmes composite et les colliers sur équipements isolés
Exigence 3.3.2 : Etude de faisabilité technique et choix du type de SET
L’entité ou la filiale étudie la faisabilité technique de l’implantation d'un SET et définit le type de SET le plus approprié. Ce choix est fait sur la base de la règlementation applicable, des guides et spécifications techniques prenant notamment en compte le mode de dégradation mais aussi le type de produit, les conditions opératoires et la durée de vie nécessaire de l’équipement.
Exigence 3.3.3 : Analyse de risque préliminaire
Une analyse préliminaire de risques établie selon la check-list de l’annexe 1 est formalisée et validée par une équipe pluridisciplinaire. Cette analyse conclut à la possibilité ou non de procéder à l’étude du SET. Pour les enroulements à base de matériau composite et les colliers sur tuyauterie (systèmes standards du commerce boulonnés) installés sur des équipements isolés, l’analyse de risque peut être réalisée lors du permis de travail à l’aide d’analyses génériques par type de service

## Slide 12: Revue des exigences
Exigence 3.3.4 : Analyse de risques et acceptation par l’entreprise extérieure
L’entité ou la filiale demande à l’entreprise extérieure d’établir sa propre analyse de risques sur la base du dossier d’intervention remis, des résultats de ses investigations réalisées sur site (visite terrain et discussion au minimum avec le responsable en charge du dossier) et des conclusions de ses études de faisabilité. Le résultat de l’analyse de risques effectuée par l’entreprise extérieure conclut à l’acceptation ou non de son intervention pour la pose du SET. Cette exigence n’est pas obligatoire pour les enroulements à base de matériau composite et les colliers sur tuyauterie (systèmes standards du commerce boulonnés) installés sur des équipements isolés.
Exigence 3.3.5 : Dossier entreprise
En cas d’acceptation, l’entreprise extérieure transmet un dossier préparatoire comprenant au minimum les points mentionnés à l’annexe 2.
}
Besoin de différencier pour systèmes composite et les colliers sur équipements isolés
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope

## Slide 13: Revue des exigences
Déjà dans REG-GR-SEC-024. Ajout de la référence unique en extérieur et sur plan et détail du registre (REX Anvers post accident). Pas d’exigences sur permis de travail car prévu dans CR-GR-HSE-402
Exigence 3.4.1 : Décision d’intervention
La décision d’intervention est basée sur les analyses de risques (interne et externe) et formellement validée via la signature du dossier d’intervention par les personnes désignées dans la procédure système d’étanchéité temporaire de l’entité ou de la filiale ainsi que par l’entreprise extérieure
}
Exigence 3.5.1 : Identification, enregistrement et suivi
Une référence unique du SET est apposée sur celui-ci ainsi que sur plan. La mise en place et/ou la réintervention sur un SET fait l'objet d'enregistrement selon les dispositions prévues dans la procédure de l’entité ou filiale. Un registre exhaustif permettant le suivi des SET est disponible sur site. Il comprend : - la référence unique - le type de SET - la date de mise en service - la ou les dates de réinterventions éventuelles - la date prévue de la dépose du SET et la date de réalisation effective.
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope

## Slide 14: Revue des exigences
Exigence 3.5.2 : Réception de travaux
Un compte rendu d’intervention est établi par l’entreprise extérieure (voir annexe 2) ainsi que par l’entité ou la filiale après réception formelle sur le terrain des travaux. Ces comptes-rendus sont regroupés dans le dossier d’intervention.
}
Exigence 3.6.1 : Préparation et planification de la réparation définitive
En parallèle de la mise en place du SET, la préparation de sa dépose est initiée afin de disposer du matériel nécessaire pour la réparation définitive. Celle-ci est réalisée à la première opportunité (arrêt programmé ou non programmé) suivant la pose du SET sans dépasser l’échéance initialement prévue.
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope

## Slide 15: Revue des exigences
Exigence 3.7.1 : Suivi en marche
Les dispositions spécifiques de suivi (tournée opérateur, inspections, détecteurs, conditions process spécifiques, etc.) sont définies et mises en œuvre par les entités compétentes du site comme prévu dans la procédure de l’entité ou de la filiale.
Exigence 3.7.2 : Réintervention sur un SET
La compréhension des causes de la réintervention est recherchée et prend en compte le nombre de réinterventions déjà effectuées et l’évolution du débit de fuite. Une nouvelle analyse de risques est établie conformément à l’annexe 1. En outre, toute réintervention au-delà de la 3ème fait l’objet d’une validation formelle du management de l’entité ou de la filiale.
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope
Pas de changement (déjà dans REG-GR-SEC-024) mais extension du scope

## Slide 16: Revue des exigences
Nouveau
Exigence 3.8.1 : Expertise au moment de la dépose
Lors de la dépose d'un SET, en cas de difficulté d’étanchéité ou lorsque le mécanisme de corrosion n’est pas établi, une inspection visuelle du dispositif et de la zone de l'équipement concerné est faite en présence de représentant(s) désigné(s) de la filiale ou entité opérant le site afin de faire tous les constats utiles sur le mode de dégradation de l’équipement et l’état du SET.
}
Exigence 3.9.1 : Audit interne du processus SET
Un programme d’audits au sein de l’entité ou la filiale est mis en place pour vérifier l’application de la procédure SET. A l’issue de l’audit, un plan d’action est émis et le contrôle de la mise œuvre est effectué lors de revues périodiques jusqu’à clôture de l’ensemble des points de non-conformité.
Exigé simplement en cas de problèmes

## Slide 17: Documents used
Branche |  | Référence |  | Titre
Groupe |  | REG-GR-SEC-024 |  | REX MAJOR REX Requirements for sealing leaks online
E&P |  | GS-EP-PLR-310 GS-EP-PVV-711 GS-EP-EXP-311 GM-EP-COR-054 |  | Pipeline composite repair systems – wet tape systems according to ISO24817 Composite repairs for metallic pipeworks and pressure vessels Plant integrity –Minimum inspections requirements (4.5.2.6 temporary repairs) Corrosion (10.1 Composite temporary repairs)
M&S |  | CR MS HSEQ 202 |  | High-risk operations and works (§ 7. Temporary sealing of leaks)
R&C |  | CR RC MIT 009 GM-RC-MIT 520 GM-RC-MIT-225 |  | Management of temporary leak repair systems. (rule co-signed by HSE) Guide for the Design and Manufacture of mechanical clamps for on line repair Accreditation of contracting companies in charge of on-line leak sealing works
GRP |  |  |  | 
Notes: Click to add text

## Slide 18: WORKING GROUP
Domain Owner (DO) : Pol HOORELBEKE
Technical Authority (TA) : Eric VERDONCK
  Participants:
  C. Champigny HSE/MMR/REF
  H. Rodriguez EP/DSO/IP/EXP/MIN/INS
  J. Donadey RC/IND/EXM/EXP
  J. Negre HSE/EP/SHI/ASSD
  L. Cristini MS/SMR/SLP/TP/BE/TEC
Main contributors during reviews : Antwerp refinery
TEP Angola
TEP Congo
US RC Sites
Company TEAM
RC/IND/EXM F. CLEMENT
EP/DSO/IP/TEC/PVV I. BOUGET
Notes: Click to add text

## Slide 19: Avertissement - Propriété intellectuelle
Définition TotalEnergies / Compagnie
Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés à des fins de convenance pour désigner TotalEnergies SE et les entités comprises dans le périmètre de consolidation. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs.
Avertissement
Cette présentation peut contenir des déclarations prospectives, au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, relatives à la situation financière, aux résultats d'exploitation, aux activités, à la stratégie et aux projets de TotalEnergies, qui sont soumis à des facteurs de risque et à des incertitudes résultant de changements dans, notamment, le développement et l'innovation technologiques, les sources d'approvisionnement, le cadre juridique, les conditions de marché, les événements politiques ou économiques. TotalEnergies n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'affecter les résultats financiers de la Compagnie sont fournies dans les documents déposés par TotalEnergies auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et de la US Securities and Exchange Commission. En conséquence, aucune certitude ne doit être accordée à l'exactitude ou à la justesse de ces déclarations.
Propriété intellectuelle
Toute reproduction, publication, transmission ou plus généralement toute exploitation des éléments de cette présentation est interdite, sauf autorisation écrite expresse de TotalEnergies.