## Slide 1: Risques technologiques majeurs et barrières critiques
Company Rule CR-GR-HSE-403
Notes: Afin de respecter la dénomination de la Marque, merci de veiller à la bonne orthographe de TotalEnergies.
TotalEnergies s’écrit en un seul mot, sans espace, avec un « s » à la fin, avec le T et le E en majuscules, les autres lettres en minuscules, et pas d’accent sur le E majuscule.
Elle s’écrit bien TotalEnergies et non :
Total Energies (avec un espace)
totalenergies
total energies
Totalenergies
Total energies
totalEnergies
total Energies
TOTALENERGIES
TOTAL ENERGIES

## Slide 2: CR-GR-HSE-403
But
Cette règle définit les exigences HSE pour la gestion des risques technologiques majeurs et des barrières critiques pour la sécurité et l’environnement..
Cette règle a été approuvée par le Comité HSE le 23 septembre 2022
Elle remplace (partiellement ou en totalité)
1 Directive DIR-GR-HSE-018 Gestion de l’intégrité technique des installations
4 Règles dans les Branches CR-EP-HSE-047 Gestion de l’intégrité technique
CR-RC-HSE-104 Gestion de l’intégrité technique des installations
CR-RC-HSE-145 Process Safety & Environment Critical Measures
CR-MS-HSEQ-341 Gestion de l'Intégrité Technique des Installations et des situations dégradées

## Slide 3: Structure : 7 thèmes, 16 exigences
  Gestion des barrières critiques
  Identification des menaces majeures
  Plan d’action contre les risques majeurs
  Organisation
  Examen de la documentation
  Examen de la performance
2
3
4
5
6
7
1. Risques technologiques majeurs
2. Identification des barrière critiques et de leurs composantes 3. Norme de performance 4. Programme de test, inspection et maintenance préventive 5. Gestion des retards dans l’exécution du programme de test, inspection et maintenance préventive 6. Gestion des écarts aux normes de performance et des indisponibilités des équipements critiques 7. Audit du programme de test, inspection et maintenance préventive 8. Composante humaine critique d’une barrière critique
9. Identification et évaluation des menaces majeures
10. Plan d’action risques technologiques majeurs
11. Sécurité des procédés 12. Processus de gestion des barrières critiques et du plan d’action risques technologiques majeurs 13. Garants des équipements critiques 14. Compétences et formation
15. Revue périodique de la documentation
16. Comité de pilotage
  Identification des risques majeurs
1
Niveau de changement faible moyen élevé

## Slide 4: Applicabilité
« Cette règle est applicable, dans le respect de leurs règles de décision respectives, par toutes les entités et filiales de la Compagnie qui opèrent les installations à risques technologiques majeurs suivantes :
toutes les installations mettant en œuvre des produits dits « énumérés » ou « relevant » des catégories de danger et à partir des quantités seuil bas (y compris après les règles de cumul) précisées par la directive européenne 2012/18/UE dite « Seveso », et indépendamment du fait que l’installation soit réglementairement soumise ou non à cette directive;
toutes les installations définies dans la directive européenne 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, et indépendamment du fait qu’elles soient réglementairement soumises ou non à cette directive ;
les puits et les installations associées, ainsi que les pipelines
Date d’application : ▪ pour tout nouveau projet : à partir de la date de publication de la règle ;
▪ pour les installations existantes : dans les 12 mois après publication de la règle.

## Slide 5: Présentation des exigences
Exigence 3.1.1 : risques technologiques majeurs
Les risques technologiques majeurs sont identifiés sur chaque site.
Exigence 3.2.1 : identification des barrières critiques et de leurs composants
Les barrières critiques d’une installation, ainsi que les équipements critiques et composantes humaines critiques qui les composent, sont identifiés en utilisant une des méthodes décrites dans la GS-GR-HSE-311.
Un registre des barrières critiques spécifique à chaque site et/ou unité d’exploitation est disponible et tenu à jour.
Exigence 3.2.2 : norme de performance
La norme de performance d’un équipement critique est définie en phase de conception selon la GS-GR-HSE-311, et mise à jour tout au long de la vie de l’installation pour prendre en compte son vieillissement, les modifications organisationnelles et matérielles, et les éventuels modes de défaillance.

## Slide 6
Exigence 3.2.3 : programme de test, inspection et maintenance préventive
Un programme de test, inspection et maintenance préventive des équipements critiques est mis en œuvre et suivi tout au long du cycle de vie de l’installation.
La performance de chaque équipement critique est mesurée, enregistrée et périodiquement analysée.
L’état de chaque équipement critique est disponible dans le système de suivi (Gestion de la Maintenance et de l’Inspection Assistée par Ordinateur ou équivalent).
Exigence 3.2.4 : gestion des retards dans l’exécution du programme de test, inspection et maintenance préventive
Les retards dans l’exécution du programme de test, inspection et maintenance préventive des équipements critiques font l’objet d’un suivi chiffré mensuel et d’une analyse validée au niveau approprié de l’entité ou de la filiale.
Présentation des exigences

## Slide 7: Présentation des exigences
Exigence 3.2.5 : gestion des écarts aux normes de performance et des indisponibilités des équipements critiques
Les écarts à leur norme de performance, ainsi que les cas d’indisponibilité des équipements critiques sont identifiés et enregistrés.
L’impact sur les barrières critiques et les risques associés sont évalués.
Un plan d’action, avec des mesures compensatoires temporaires et des mesures correctives, est mis en œuvre et suivi au niveau approprié de l’entité ou de la filiale.
Exigence 3.2.6 : audit du programme de test, inspection et maintenance préventive
La planification, la réalisation, le suivi et la pertinence du programme de test, inspection et maintenance préventive des équipements critiques sont régulièrement audités.
L’entité réalisant l’audit est indépendante de celle réalisant les activités de test, inspection et maintenance préventive.

## Slide 8: Présentation des exigences
Exigence 3.2.7 : composante humaine critique d’une barrière critique
Une action humaine identifiée comme composante humaine critique d’une barrière critique, fait l’objet d’une procédure ou d’une habilitation.
La connaissance et l’application de ces procédures sont régulièrement testées, la conformité des habilitations est régulièrement auditée.
Exigence 3.3.1 : identification et évaluation des menaces majeures
Les menaces majeures, caractérisées par la défaillance, l’insuffisance ou l’absence d’une barrière critique ou d’un ensemble de barrières sont identifiées et sont formalisées.
Exigence 3.4.1 : plan d’action risques technologiques majeurs
Un plan d’action risques technologiques majeurs est disponible sur chaque site et/ou unité d’exploitation et communiqué au personnel. Il est associé aux :
▪ scénarios majeurs, d’un niveau de risque prioritaire ou non ALARP, issus des études de risque technologique ;
▪ menaces majeures,
en précisant leur niveau de risque.
Ce plan d’action est mis en œuvre afin de revenir au plus vite à un niveau de risque tel que validé dans le design initial de l’installation, ou si ce risque n’avait pas été évalué dans le design initial, de le réduire à un niveau acceptable ou tolérable si ALARP.
Chaque plan d’action risques technologiques majeurs est approuvé par la direction de l’entité ou filiale.

## Slide 9: Présentation des exigences
Exigence 3.5.1 : sécurité des procédés
L’évaluation des risques technologiques majeurs et l’identification des barrières critiques associées, sont réalisées par une personne compétente en sécurité des procédés.
Exigence 3.5.2 : processus de gestion des barrières critiques et du plan d’action risques technologiques majeurs
Le Manager HSE est responsable de la gestion des risques technologiques majeurs et des barrières critiques.
Un processus est défini et mis en œuvre pour gérer les barrières critiques et le plan d’action risques technologiques majeurs.
Ce processus est documenté. Il répond à l’ensemble des exigences de cette règle et définit les rôles et responsabilités des acteurs clefs du processus.
Un leader est nommé et conduit ce processus ; il s’agit du Manager HSE ou d’une personne lui rapportant hiérarchiquement.
Il pilote le processus de gestion des barrières critiques et du plan d’action risques technologiques majeurs afin de proposer au comité de direction une vision globale des risques associés. Il rencontre périodiquement, en fonction des besoins, les responsables opérationnels pour partager l’avancement du plan d’action risques technologiques majeurs.

## Slide 10: Présentation des exigences
Exigence 3.5.3 : garants des équipements critiques
Un garant est formellement identifié pour chaque équipement critique.
Les garants veillent au respect de la norme de performance associée à chaque équipement critique, en s’assurant :
▪ de la réalisation du programme de test, inspection et maintenance préventive ;
▪ du traitement des écarts éventuels ;
▪ de la mise à jour du programme de test, inspection et maintenance préventive et de la liste des équipements critiques.
Exigence 3.5.4 : compétences et formation
Le personnel impliqué dans la mise en œuvre du processus de gestion des barrières critiques et du plan d’action risques technologiques majeurs est compétent.
En particulier le leader du processus de gestion des barrières critiques et du plan d’action risques technologiques majeurs a une connaissance approfondie des installations de production, et si possible une expérience managériale opérationnelle.

## Slide 11: Présentation des exigences
Exigence 3.6.1 : revue périodique de la documentation
Les documents suivants sont revus après chaque mise à jour de l’étude des risques technologiques :
▪ le registre des barrières critiques ;
▪ les normes de performance associées aux équipements critiques ;
▪ le plan d’action risques technologiques majeurs.
Exigence 3.7.1 : comité de pilotage
Un comité de pilotage se réunit a minima une fois par an et revoit la performance du processus de gestion des barrières critiques et du plan d’action risques technologiques majeurs.
Une synthèse de cette revue est communiquée au management de la branche concernée. Cette synthèse précise le statut des menaces majeures et des risques technologiques majeurs non ALARP (issus des études de risque technologique), ainsi que des plans d’actions associés.
Les indicateurs de performance clé (KPI), établis au niveau de la Compagnie, sont suivis par chaque entité ou filiale. Ils sont complétés par d’autres indicateurs de performance spécifiques à chaque branche, et selon les besoins par des indicateurs de performance propres à l’entité ou la filiale.