## Slide 1: Exigences HSE pour les opérations de chargement et déchargement des camions et des wagons REGLE HSE GROUPE (CR-GR-HSE-431)
SYNTHÈSE
La présente règle définit les exigences HSE minimales pour la gestion des risques lors des opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses ou non, de ou à partir de camions et wagons, réalisées sur des aires et des postes de chargement / déchargement.

## Slide 2
Contexte :
    4,3 Millions de chargements/an; 12 Millions de déchargements/an.
    diversité des marchandises ou objet chargés.
Définition de 13 exigences, regroupées en 4 thèmes :
    analyse des risques & procédure ;
    information & formation ;
    mise en œuvre ;
    audits.
Remplacement des documents :
    DIR-SEC-14 - Opération de chargement/déchargement route et fer ;
    REG-GR-SEC-031 - Procédure de contrôle avant chargement des camions citernes d’hydrocarbures liquides et de GPL ‟Safe to Load” ;
    Aucune règle définit pour le MS.
Date de publication dans REFLEX : 02/10/2020
Date d’application : 02/04/2021
CR-GR-HSE-431

## Slide 3
Champ d’application
Concerne les opérations de chargements/déchargements sur une aire permanente ou un poste dédié :
    de tous types de camions et wagons (benne, citerne, plateau, etc… ) ;
    de tous types de matières/marchandises dangereuses ou non, objets (sauf marchandises de type courriers ou colis postaux) ;
    effectués sur des sites opérés (sauf les chantiers de construction) ;
    de camion opéré et/ou contracté de plus de 6 mois effectués sur des sites non opérés.
NOUVEAU

## Slide 4
Champ d’application
Marchandises dangereuses |  | Marchandises non dangereuses
Camions citernes |  | Autres camions
Wagons citernes |  | Autres wagons
Les exigences de cette règle s’exercent en fonction des types de véhicules et de la nature des marchandises.
En plus de la description textuelle, des pictogrammes sont ajoutés le cas échéant pour préciser le champ d’application :
Une exigence qui n’est pas précédée par un pictogramme s’applique à toutes les opérations visées par l’objet de la règle.

## Slide 5
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.1.1 : analyse des risques
Tout type d’opération de chargement / déchargement fait l’objet d’une analyse des risques. Elle est révisée en cas de changement significatif de l’aire / poste de chargement / déchargement, ou du mode opératoire.
Pas de changement
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 6
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.1.2 : mesures de maîtrise des risques spécifiques aux postes de chargement / déchargement de matières dangereuses en véhicule citerne
Lors des opérations de chargement / déchargement de matières dangereuses en véhicule citerne : un minimum de deux mesures de maitrise des risques pour chaque risque identifié est mis en œuvre en permanence ; a minima, toutes les mesures de maitrise des risques listées dans l’annexe 1 sont mises en œuvre
Exigence déjà existante mais précisions des mesures de maitrises de risques requises dans l’annexe 1
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits
Exigence 3.1.3 : procédures de chargement / déchargement
Une ou des procédures intégrant a minima les exigences de la présente règle et tenant compte des mesures de maitrise des risques sont définies et mises en œuvre.
Pas de changement

## Slide 7
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.2.1 : information des membres d’équipage
Les membres d’équipage sont informés des consignes de sécurité spécifiques à l’aire / poste de chargement / déchargement (y compris les consignes de positionnement du véhicule) avant qu’ils ne soient autorisés à rentrer sur le site
Nouvelle exigence pour le MS (formalisation de l’information des consignes de sécurité aux membres de l’équipage).
NOUVEAU
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 8
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.2.2 : formation et autorisation
Les personnes impliquées (conducteur routier inclus) dans la supervision, le contrôle ou l’exécution d’opérations de chargement / déchargement de marchandises dangereuses, sont formées au minimum : aux procédures applicables, afin de connaître les risques liés aux opérations et aux produits manipulés ainsi que les mesures de maitrise des risques correspondantes ; à la conduite à tenir en cas d’incident ou de situation d’urgence ; un recyclage est réalisé tous les 5 ans au maximum. En addition, sur un site industriel et pour le personnel exécutant des opérations de chargement / déchargement en libre-service : les formations comprennent une partie pratique spécifique au(x) poste(s) de chargement / déchargement et aux types de produits ; un recyclage est réalisé après un changement significatif de l’aire / poste de chargement / déchargement ou du mode opératoire. Pour les conducteurs opérant un poste de chargement / déchargement en libre-service sur un site industriel, la formation est validée par une autorisation. Les formations, leur recyclage et les autorisations sont enregistrés.
Exigence déjà existante avec une nouvelle précision sur la périodicité des formations de 5 ans.
NOUVEAU
NOUVEAU
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 9
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.3.1 : contrôle des véhicules (routiers et ferroviaires) et des conducteurs routiers
Un système de contrôle dont la fréquence et les points sont définis à partir de l’analyse des risques, des retours d’expérience et de la réglementation locale applicable, est mis en œuvre. Une attention particulière est portée pour qu’aucun véhicule en surcharge, en surpression ou sur-rempli ne quitte le site. Les résultats de ces contrôles sont enregistrés et les mesures correctrices éventuelles sont mises en place.
Pas de changement
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 10
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.3.2 : contrôle supplémentaire des camions citernes propulsés au GNC ou GNL transportant des matières dangereuses
Les camions citernes propulsés au Gaz Naturel Compressé (GNC) ou Gaz Naturel Liquéfié (GNL) transportant des matières dangereuses font l’objet des contrôles supplémentaires suivants : sur les sites industriels, avant qu’ils ne soient autorisés à accéder aux postes de chargement / déchargement : présence du certificat de conformité du camion avec l’une des 2 réglementations suivantes : ECE-R110 ou NFPA 52 ; pression dans le réservoir de GNL inférieure à 13 bars ; absence de dommages visibles sur le réservoir et ses équipements ; présence de 2 dispositifs de sécurité sur les bouteilles GNC : fusible thermique et disque de rupture. sur tous les autres sites, avant qu’ils ne soient autorisés à charger / décharger, le conducteur vérifie que la pression dans le réservoir de GNL est inférieure à 13 bars.
Nouvelle exigence pour le MS
NOUVEAU
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 11
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.3.3 : contrôle spécifique des camions dans les pays à risques routiers élevés - Safe to Load
Un contrôle est réalisé avant d’autoriser tout chargement de marchandises dangereuses dans les pays à risques routiers élevés, selon la matrice définie en annexe 2. Les points de contrôle dits « bloquants » sont satisfaits pour autoriser le chargement. Les contrôles sont effectués par du personnel formé et habilité. La réalisation des contrôles et la décision d’autorisation du chargement sont documentés et enregistrés
Nouvelle exigence pour le MS car le Safe to Load concerne dorénavant la totalité du transport de marchandises dangereuses (citerne ou colis) dans les pays à risques routiers élevés.
NOUVEAU
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 12
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.3.4 : maintien du véhicule sur l’aire / poste de chargement / déchargement
Un ou des dispositifs sont mis en place pour éviter le déplacement du véhicule routier ou ferroviaire durant son chargement / déchargement. En particulier, des cales sont utilisées lors des déchargements de liquides inflammables en stations-services. Pendant le chargement / déchargement d’un véhicule ferroviaire, des mesures sont prises pour éviter l’accès d’autres véhicules ferroviaires au même poste.
Pas de changement
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 13
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.3.5 : répartition et arrimage des charges
Avant que tout camion quitte le site, le personnel de ce dernier ou le conducteur vérifie que les dispositions suivantes sont respectées : la répartition des charges est réalisée afin d’assurer leur stabilité et celle du camion au cours du transport ; toutes les charges sont arrimées (verrouillage, amarrage, blocage/calage) afin d’éviter leur déplacement au cours du transport ou en cas de freinage d’urgence ; l’enlèvement du dispositif d’arrimage (par exemple pour le déchargement) ne remet pas en cause la stabilité des charges.
Exigence déjà existante avec des précisions concernant les points de contrôles obligatoires.
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 14
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.3.6 : accès au dôme des véhicules citernes
Les mesures de maitrise des risques décrites dans l’annexe 3 sont mises en œuvre pour l’accès au dôme des véhicules citernes..
Type d’opération |  | Mesures minimales de maitrise des risques pour l’accès au dôme du véhicule citerne
Chargement/Déchargement sur site industriel | En dôme (ex. : connexion de flexible, manipulation de bras de chargement) | Plateforme d’accès équipée de protections collectives contre les chutes (incluant lisse, sous-lisse, plinthe) ou Plateforme d’accès + utilisation d’une protection individuelle contre les chutes (incluant harnais + point d’ancrage)
 | Par le bas nécessitant l’accès au dôme du camion-citerne | Plateforme mobile équipée de protections collectives contre les chutes (incluant lisse, sous-lisse, plinthe) ou Utilisation d’une protection individuelle contre les chutes (incluant harnais + point d’ancrage)
 | Par le bas nécessitant l’accès au dôme du wagon-citerne | Plateforme mobile équipée de protections collectives contre les chutes (incluant lisse, sous-lisse, plinthe) ou Utilisation d’une protection individuelle contre les chutes (ex. : harnais équipé de 2 longes, dont une accrochée en permanence sur le côté du cheminement)
Déchargement de camion-citerne hors site industriel |  | Utilisation d’une (1) rambarde tout le long du cheminement
Nouvelle exigence pour le MS car des mesures minimales de maitrise des risques pour l’accès au dôme de la citerne sont maintenant définies en fonction du type d’opération.
NOUVEAU
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 15
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.4.1 : audits
Chaque entité ou filiale vérifie périodiquement l’adéquation de sa/ses procédure(s) de chargement / déchargement. Une attention particulière est portée sur : l’application des modes opératoires ; les programmes de maintenance des postes de chargement / déchargement incluant les tests des équipements de sécurité sur les sites industriels ; les contrôles des véhicules. La périodicité de ces audits est définie en fonction de l’analyse des risques. Le délai entre deux audits est au maximum de 5 ans.
Pas de changement
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits

## Slide 16
REVUE DES EXIGENCES
Exigence 3.5.1 : Evaluation HSE des sites tiers de chargement
Les sites tiers sur lesquels sont réalisées des opérations de chargement de camions opérés ou de camions contractés, font l’objet d’une évaluation HSE. Cette évaluation HSE comprend a minima les critères listés en annexe 4 et est renouvelée au moins tous les 5 ans. Le cas échéant, l’entité ou filiale s’assure qu’un plan de progrès est mis en place par l’opérateur du site tiers pour parvenir au respect des critères listés en annexe 4.
Nouvelle exigence pour le MS
NOUVEAU
Analyse des risques & procédures
Information & formation
Mise en œuvre
Audits