## Slide 1: CR-GR-HSE-301 – Gestion des risques technologiques
M&S : quelles différences entre la CR-GR-HSE-301 et la CR-GR-HSEQ-311?

## Slide 2
Objet | Définir les exigences HSE à respecter pour gérer les risques technologiques accidentels tout au long du cycle de vie d’une installation, c’est-à-dire au moment de sa conception, lors de son opération et lors des modifications. | 
Champ d’application | Entités ou filiales du Groupe qui opèrent des installations à risque majeur: relevant des Directives Européennes SEVESO ou Offshore, et indépendamment du fait que ces installations soient réglementairement soumise ou non à ces Directives Les puits et installations associées, les pipelines | 
Remplace | DIR-GR-SEC-008 | Analyse des risques technologiques
 | CR-EP-HSE-041 | Gestion des risques technologiques
 | CR-MS-HSEQ-311 | Prévention des accidents majeurs: identification des dangers et évaluation des risques
 | CR-RC-HSE-129 (draft) | Identification des dangers et analyse des risques
Contexte Impacts | 195 installations opérées recensées à fin 2018 dans le Document de Référence Groupe (hors puits et pipelines). Harmonisation des étapes d’appréciation, de traitement et de maîtrise des risques technologiques et lien avec la gestion des barrières. | 
Date d’application | publiée sur REFLEX et entrée en vigueur le 02/07/2020. | 
Introduction
CR-GR-HSE-301
Notes: 11 situations de crise ces 8 dernières années :
- 02/07/19 : MS, Nigeria, roll over third party (communication)
- 25/02/19 - 11/03/19 : RC, DGS/PLIF, pipeline spill
- 26/11/18 - 28/11/18 : RC, Hydrochloric acid leak
- 22/03/16 : Holding, security (terrorism)
- 05/04/16 - 12/04/16 : RC, Donges-Vern pipeline
- 2015 : Yemen LNG
- 20/10/14 : C. De Margerie fatal accident
- 17/06/14 : Commissioning EGC
- 26/05/14 - 28/05/14 : RC, PLIF (pipeline spill)
The above all occurred AFTER the revision of DIR SEC 020 (2013), so not including e.g. Elgin G4 or Ibewa major crises in 2012
In summary:
2019 – 1 or 2 crisis events if we include the tanker truck roll over in Nigeria
2018 – 1 crisis event
2017 – 0
2016 – 2 crisis events
2015 – 4 crisis events with CSC mobilized (Ref 2017 group audit report)
2014 – 1 major crisis
It should also be noted that Total has more than 400 major incident/ HiPo’s per year. Regardless of actual crisis, it is essential we apply the Rule to ensure an adequate and continuous state of readiness.

## Slide 3
Revue des exigences
CR-GR-HSE-301
Exigence 3.1/Etude des risques technologiques
                - Chaque installation dispose d’une étude des risques technologiques réalisée selon la méthode par scénarios.
                 Pas de changement
                - Cette étude est complétée le cas échéant (voir APPENDIX 3) par la méthode QRA (Quantitative Risk Assessment).
                 Clarification
                Exigence 3.2/Evaluation des risques
                - Les scénarios sont évalués suivant les critères des composantes gravité et fréquence de la matrice Groupe de
                hiérarchisation du niveau de risque.
                 Clarification
                - Les risques évalués selon la méthode QRA sont positionnés sur les échelles de risque individuel par an (IRPA : Individual Risk Per Annum).
                 Changement notable

## Slide 4
Revue des exigences
CR-GR-HSE-301
                Exigence 3.3/Réduction des risques
- Les installations ayant des scénarios aux niveaux de risque prioritaire ou tolérable font l’objet de mesures complémentaires de réduction des risques.
 Pas de changement
- L’impact de ces mesures est évalué pour démontrer que le risque est réduit au niveau acceptable, ou à défaut au niveau tolérable à condition qu’il soit aussi faible que raisonnablement possible (ALARP : As Low As Reasonably Practicable).
 Pas de changement
- Un plan d’action contenant les mesures complémentaires de réduction des risques est approuvé par le Management de l’entité ou filiale et mis en oeuvre.
 Clarification
                Exigence 3.4/Barrières
                - Les barrières sont identifiées et intégrées dans l’étude des risques technologiques, en prenant en compte leur efficacité.
                 Pas de changement

## Slide 5
Revue des exigences
CR-GR-HSE-301
                Exigence 3.5/Document de synthèse
- Un document de synthèse de l’étude des risques technologiques est établi sur la base des résultats de l’analyse et de la hiérarchisation des risques. Ce document liste clairement les risques majeurs et les mesures complémentaires de réduction des risques sélectionnées. Il est validé par le Management de l’entité ou de la filiale. Ce document est transmis à la direction HSE Groupe, pour information et après chaque révision.
 Changement notable
                Exigence 3.6/Revue de l’étude des risques technologiques
                - Pendant la phase d’opération, l’étude des risques technologiques est revue, mise à jour le cas échéant, et validée au minimum tous les 5 ans.
                 Pas de changement

## Slide 6
Revue des annexes
CR-GR-HSE-301
ANNEXE 1 Etapes d’une étude des risques technologiques, méthode par scénarios
 Clarification concernant la matrice Groupe de hiérarchisation des risques
ANNEXE 2 Mise en œuvre des études de risques technologiques au cours du cycle de vie d’une
installation
ANNEXE 3 Méthode QRA
 Clarifications
ANNEXE 4 Types de barrières