## Slide 1: CR-GR-HSE-418 – Exigences HSE pour la circulation sur site
M&S : quelles différences entre la CR-GR-HSE-418 et la CR-GR-HSEQ-201?

## Slide 2
Objet | Exigences HSE minimales à respecter en matière de gestion des risques liés à la circulation des véhicules, engins motorisés, et piétons à l’intérieur des sites opérés. | 
 | Elle ne traite pas les aspects spécifiques aux opérations de chargement / déchargement (CR-GR-HSE-431) et de levage (CR-GR-HSE-420). | 
Champ d’application | A l’intérieur des sites opérés par des entités ou des filiales du Groupe, existants ou à l’état de projets, y compris dans les bâtiments, les parkings et les chantiers. Elle ne s’applique pas à la circulation des véhicules ferroviaires, des avions, hélicoptères et aéronefs télépilotés (drones), des navires et bateaux, et à la circulation dans les aérodromes. Dans les stations-service (sites ouverts au public) en opérations, seules s’appliquent les exigences relatives à l’identification et l’analyse des risques, l’identification des mesures de maitrise des risques, ainsi que la formalisation du plan et des règles de circulation du site. | 
Modifie | CR-MS-HSE-201 | Règles générales de sécurité - § 7
(MS/LUB) | OPD OM HSEQ AD029 | Circulation sur site
Contexte | Dans la période 2008-2018, pour le Groupe, 3% des décès (3) et des HIPO (46) au poste de travail sont liés à la circulation sur site. | 
Date d’application | 9 mois après publication | 
Introduction
CR-GR-HSE-418
Notes: 11 situations de crise ces 8 dernières années :
- 02/07/19 : MS, Nigeria, roll over third party (communication)
- 25/02/19 - 11/03/19 : RC, DGS/PLIF, pipeline spill
- 26/11/18 - 28/11/18 : RC, Hydrochloric acid leak
- 22/03/16 : Holding, security (terrorism)
- 05/04/16 - 12/04/16 : RC, Donges-Vern pipeline
- 2015 : Yemen LNG
- 20/10/14 : C. De Margerie fatal accident
- 17/06/14 : Commissioning EGC
- 26/05/14 - 28/05/14 : RC, PLIF (pipeline spill)
The above all occurred AFTER the revision of DIR SEC 020 (2013), so not including e.g. Elgin G4 or Ibewa major crises in 2012
In summary:
2019 – 1 or 2 crisis events if we include the tanker truck roll over in Nigeria
2018 – 1 crisis event
2017 – 0
2016 – 2 crisis events
2015 – 4 crisis events with CSC mobilized (Ref 2017 group audit report)
2014 – 1 major crisis
It should also be noted that Total has more than 400 major incident/ HiPo’s per year. Regardless of actual crisis, it is essential we apply the Rule to ensure an adequate and continuous state of readiness.

## Slide 3
Revue des exigences
CR-GR-HSE-418
Exigence 3.1.1/Identification et analyse des risques de la circulation
                 Clarification
                 Impact mineur lié à la formalisation de l’analyse des risques de circulation. Appliqué par MS/LUB.
                Exigence 3.1.2 /Identification des mesures de maitrise de risques
                 Clarification
                 Impact mineur lié à l’approche d’identification des mesures de maitrise des risques. Appliqué par MS/LUB.
                Exigence 3.1.3/Plan et règles de circulation sur site
                 Changements notables (incl. Annexes 1 et 2)
        Limites de vitesse et stationnement (ex. : 30 km/h sur voie libres, 10 km/h sur voies réglementées, 12 km/h chariots élévateurs + stationnement en marche arrière)  Pas d’impact
        Dispositions spécifiques pour cyclistes et piétons (ex.: tenue de la rampe dans les escaliers et port de vêtements haute-visibilité) Pas d’impact

## Slide 4
Revue des exigences
CR-GR-HSE-418
                Exigence 3.1.3/Plan et règles de circulation sur site (suite)
                 Changements notables (incl. Annexes 1 et 2)
        Dispositions pour les engins motorisés (ex. : interdiction de déplacer les engins motorisés si leurs équipements sont déployés en position haute ou non sécurisée. Si visibilité insuffisante, la circulation est facilitée par un « suiveur » ou en arrière pour courte distance) Impact limité
        Dispositions spécifiques pour conducteurs de véhicules et engins motorisés (ex. : charges correctement équilibrées et immobilisées)Pas d’impact
                Exigence 3.1.4/Communication
                 Clarification
                 Impact mineur lié au plan et aux règles de circulation à communiquer à toutes personnes
                accédant au site
                Exigence 3.2.1/Autorisation de conduite des engins motorisés sur site
                 Clarification
                 Impact mineur lié aux critères d’autorisation (validation aptitude médicale, formation à la conduite de
                d’engin motorisé et connaissance des règles de circulation du site)

## Slide 5
Revue des exigences
CR-GR-HSE-418
                Exigence 3.2.2/Spécifications de sécurité et entretien des véhicules et engins motorisés
                 Changements notables (incl. Annexe 3)
Véhicules ou engins autorisés (sont autorisés les véhicules ou engins motorisés avec protection fixe du conducteur et les bicyclettes sans assistance électrique. L'utilisation des autres deux roues motorisés est interdite) Impact mineur
Ceinture de sécurité (Tout véhicule/engin motorisé à conducteur porté assis est muni de ceintures de sécurité, excepté les chariots dont le siège de l’opérateur est orienté de côté) Impact mineur
Aide à la manœuvre (un « suiveur » et/ou dispositif anticollision équivalent prévus lorsque risque de collision avec les structures ou personnes, et pour les véhicules de transport collectif) Impact mineur
                Exigence 3.3.1/Entretien des voies de circulation
                 Pas de changement