## Slide 1: Exigences HSE pour la consignation des systèmes alimentés en énergie REGLE HSE GROUPE (CR-GR-HSE-428)
SYNTHÈSE
Cette règle définit les exigences HSE minimales à respecter en matière de préparation, de mise en œuvre et d’organisation du processus de consignation des systèmes alimentés en énergie.

## Slide 2
Contexte :
    Entre 2010 et 2019, 41 accidents mortels (hors transport et Process safety - 37) enregistrés dans le Groupe
    29% de ces accidents sont dus au défaut de consignation des systèmes énergisés
    93% des victimes sont des contractants
Champ d’application : toutes entités et filiales du domaine opéré
Définition de 16 exigences, regroupées en 5 thèmes :
    Organisation du processus de consignation
    Préparation
    Mise en œuvre de la consignation
    Déconsignation
    Audits et amélioration de la performance
Remplacement des documents Groupe et branches :
    DIRSEC 07 - Isolation des sources d’énergies et des produits dangereux
    CR-EP-EXP-418 - Isolations de procédés, mécaniques et électriques
    CR-RC-HSE-028 - Règles d’isolement des sources d’alimentation en fluide
    Partiellement la CR-MS-HSEQ-202 - Opérations et travaux à risques (§6. Ouverture de ligne ou d’équipement - §8. Intervention sur machines dangereuses - §9 Travaux sur installations électriques)
Date de publication dans REFLEX : 18/01/2021
Date d’application : 18/01/2022
CR-GR-HSE-428

## Slide 3
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.1.1 : procédure(s) de consignation
Le processus de consignation des systèmes alimentés en énergie est décrit, pour chaque type de consignation, dans une procédure documentée qui intègre à minima les exigences de la présente règle.
{Exigence 3.1.2 : rôles et attributions
La répartition des rôles et attributions des personnes impliquées dans la mise en œuvre du processus de consignation, ainsi que les possibilités de délégation, sont clairement définies et communiquées aux personnels concernés de l’entité ou filiale, ainsi qu’aux entreprises extérieures pour communication à leurs personnels.
GRP : nouvelle exigence
MS, RC : les rôles étaient définis mais pas les possibilités de délégation
GRP: nouvelle exigence

## Slide 4
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.1.3 : formation et habilitation
Toutes les personnes, y compris celles des entreprises extérieures, ayant un rôle dans le processus de consignation sont formées et habilitées pour exercer ce rôle. L’habilitation est documentée et délivrée après un contrôle des compétences. Une liste des personnes formées et habilitées par type de consignation est tenue à jour par l’entité ou filiale. La fréquence de formation de recyclage, a minima tous les 5 ans, est déterminée par les procédures de consignation de l’entité ou filiale.
GRP, RC: L’habilitation après un contrôle de compétences et la mise à jour de la liste des personnes formées et habilitées sont de nouvelles exigences
La formation des personnes des EE impliquées dans le processus de consignation et la fréquence de formation de recyclage, à minima, tous les 5 ans sont de nouvelles exigences pour toutes les branches
NOUVEAU

## Slide 5
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.2.1 : analyse de risques pour la consignation
Une consignation repose sur une analyse de risques documentée. Cette analyse de risques est validée par une visite sur le lieu d’exécution du travail afin de procéder à l’identification des équipements et installations concernés par la consignation.
GRP : nouvelle exigence

## Slide 6
REVUE DES EXIGENCES
{{Exigence 3.2.2 : sélection de dispositifs d’isolement
Les dispositifs d’isolement sont sélectionnés selon des critères définis dans les procédures de consignation de l’entité ou filiale et prennent en compte l’analyse de risques. A minima, les critères pour la consignation de procédé sont définis : en annexe 3 pour la branche EP ; par la matrice SIOPE (Safe Isolation Of Plant and Equipment) en annexe 4 pour les branches GRP, RC et MS. A minima, un dispositif d'isolement positif situé au plus près du lieu de travail est requis en cas : de travaux à chaud à flamme nue sur des équipements et installations ayant contenus des produits inflammables ou toxiques ; de pénétration en espace confiné ; de consignation long terme
GRP: nouvelle exigence
MS, RC : l’utilisation de la matrice SIOPE et de dispositif d’isolement positif en cas de consignation long terme sont de nouvelles exigences. A noter que quelques plateformes RC sont utilisatrices de la matrice SIOPE

## Slide 7
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.2.3 : dossier de consignation
En accord avec l’analyse de risques, des schémas d’isolement sont élaborés . Ils sont issus des plans, documents à jour, et vérifiés sur le lieu de travail. Un dossier de consignation approuvé par l'autorité approbatrice est constitué. Ce dossier est mis à jour en fonction de l’évolution des opérations de consignation le lieu de travail et est accessible à toute personne concernée
GRP, MS : nouvelle exigence

## Slide 8
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.3.1 : séparation
Les dispositifs d’isolement, définis dans le dossier de consignation, sont mis en place pour séparer l’équipement ou l'installation de ses sources d'énergie
{Exigence 3.3.2 : condamnation - signalisation
Les dispositifs d'isolement mis en œuvre lors de la phase de séparation sont condamnés et signalés par le chargé de consignation. Ils sont vérifiés sur le lieu de travail par l'intervenant, ou l’autorité exécutrice. Dans le cas de consignation électrique, le dispositif d’isolement est également condamné par l’intervenant. Si la condamnation par l’intervenant n’est pas possible, la clé du cadenas du chargé de consignation est sécurisée dans un boîtier de condamnation. Des mesures de maitrise de risque supplémentaires sont mises en œuvre si un dispositif d'isolement ne peut pas être condamné
GRP, MS, RC : la condamnation électrique par l’intervenant ou la sécurisation de la clé du chargé de consignation dans un boîtier de condamnation est une nouvelle exigence
La mise en œuvre des mesures de maitrise des risques supplémentaires si un dispositif d'isolement ne peut pas être condamné est une nouvelle exigence pour toutes les branches
GRP : nouvelle exigence
NOUVEAU

## Slide 9
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.3.3 : décharge de l’énergie stockée
Avant toute intervention, l’énergie stockée dans le système isolé est déchargée.
{Exigence 3.3.4 : contrôle de l’absence d’énergie
Avant toute intervention, un contrôle préalable de l’absence d’énergie est effectué sur le lieu de travail par le chargé de consignation en présence de l'intervenant. En cas d'impossibilité de contrôler l’absence d’énergie, et si cela n’a pas été identifié à l’étape de préparation, l'intervention est stoppée et une nouvelle analyse de risques est effectuée.
GRP : nouvelle exigence
GRP : nouvelle exigence
EP, MS : Les mesures à prendre en cas d’impossibilité de contrôler l’absence d’énergie (arrêt de l’intervention et nouvelle analyse de risques est une nouvelle exigence

## Slide 10
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.3.5 : surveillance terrain de la mise en œuvre des dispositifs d’isolement de procédé
En cas de mise en œuvre d’un dispositif d’isolement de procédé , le chargé de consignation est présent sur le lieu de travail, pour surveiller : la première ouverture de ligne ; la mise en place de dispositif d’isolement spécial.
{Exigence 3.3.6 : dispositifs d’isolement communs à plusieurs consignations
Si un dispositif d’isolement est identifié dans plusieurs certificats de consignation, l’autorité approbatrice ayant autorisé son installation assure un suivi de celui-ci jusqu’à son retrait (à la fin de tous les travaux). Pour chaque certificat de consignation, le dispositif de signalisation est différent.
EP,GRP, MS: nouvelle exigence
GRP, MS: nouvelle exigence

## Slide 11
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.4.1 : déconsignation
Toute déconsignation, y compris temporaire, est enregistrée dans le certificat de consignation. Afin d’effectuer des tests, des déconsignations temporaires sont possibles sans clôturer les permis de travail associés. Elles sont validées par l’autorité approbatrice. Le retrait définitif de tout dispositif d'isolement, de dispositif de condamnation et de signalisation est effectué : lorsque tous les travaux utilisant ce dispositif d’isolement sont terminés et que les permis de travail correspondants sont clôturés ; par le chargé de consignation après le retrait des éventuels dispositifs de condamnation et de signalisation de l’intervenant.
GRP: nouvelle exigence
MS, RC : la déconsignation temporaire est une nouvelle exigence

## Slide 12
REVUE DES EXIGENCES
NOUVEAU
{Exigence 3.5.1 : consignation personnelle
Une consignation personnelle est mise en œuvre pour des travaux récurrents à faible niveau de risque pour une durée maximale limitée à un quart ou à la journée selon le régime de travail de l’entité ou filiale. Pour tout travail non terminé, l’équipement ou l’installation est remis dans son statut normal de fonctionnement (reconnexion), ou une consignation est mise en œuvre. Une consignation personnelle n’est pas transférable à un autre chargé de consignation. Un chargé de consignation personnelle ne peut effectuer de consignation personnelle que sur un seul équipement à la fois. Une liste exhaustive des travaux et/ou catégories d’équipement pouvant faire l’objet d’une consignation personnelle est établie après une analyse de risques spécifique et figure dans les procédures consignation de l’entité ou filiale.
{Exigence 3.6.1 : consignation long terme
Les dispositifs d'isolement long terme sont identifiés sur les schémas et P&ID, répertoriés dans un registre dédié et contrôlés à minima trimestriellement. Le retrait de dispositif (s) d’isolement long terme nécessite : une revue conjointe sur le terrain par le chargé de consignation et l’autorité exécutrice pour s’assurer de l’adéquation avec la description des travaux prévus ; l’émission d’un permis de travail.
Nouvelle exigence pour toutes les branches
GRP, MS, RC: nouvelle exigence

## Slide 13
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.7.1 : audits internes et amélioration de la performance
Les dispositifs d'isolement long terme sont identifiés sur les schémas et P&ID, répertoriés dans un registre dédié et contrôlés à minima trimestriellement. Le retrait de dispositif (s) d’isolement long terme nécessite : une revue conjointe sur le terrain par le chargé de consignation et l’autorité exécutrice pour s’assurer de l’adéquation avec la description des travaux prévus ; l’émission d’un permis de travail.
GRP, MS: nouvelle exigence