## Slide 1: Sécurité des terminaux maritimes et fluviaux REGLE HSE GROUPE (CR-GR-HSE-422)
SYNTHÈSE
La présente règle définit les exigences HSE minimales à respecter pour la gestion des risques liés aux opérations de chargement, déchargement et avitaillement des navire et des barges, avec des marchandises dangereuses liquides en vrac, dans les terminaux maritimes ou fluviaux.

## Slide 2
Contexte :
    Activité dans les terminaux pétroliers et gaziers du Groupe :
    Maritimes : 49 terminaux - 70 Mt/an – 1800 escales/an
    Fluvial : 27 terminaux - 13 Mt/an – 5500 escales / an
Champ d’application : toutes entités du domaine opéré
Définition de 15 exigences, regroupées en 3 thèmes :
    Identification des risques
    Mesures de maitrise des risques d’incendie / explosion, de rupture d’amarrage, de perte de confinement, de noyade
    Formation, plan d’intervention d’urgence, déclaration des évènements HSE, autoévaluation
Remplacement des documents branches :
    CR MS HSE 640 Sécurité des terminaux maritimes et fluviaux
Date de publication dans REFLEX : 30/09/2020
Date d’application : 31/12/2020
CR-GR-HSE-422

## Slide 3
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.1.1 : Identification des risques
Les opérations liées au chargement, déchargement, et à l’avitaillement d’un navire ou d’une barge avec des marchandises dangereuses liquides en vrac dans les terminaux font l’objet d’une identification des risques HSE qui prend en compte au minimum : la nature des produits transférés ; les conditions océano-météorologiques; les phases d’activité listées dans l’annexe 1 ; les coactivités potentielles, y compris le trafic maritime ou fluvial passant à proximité.
Clarifications
(risques HSE et phases d’activités
associées)
Les risques sont identifiés par des études spécifiques réalisées lors de la conception des installations, complétées par des études d’identification des risques (HAZID) et des études d’identification des risques opérationnels (HAZOP), et mises à jour régulièrement durant le cycle de vie de l’installation.
A l’issue de ces études :
les mesures de maîtrise des risques proposées privilégient les moyens de prévention, et des mesures de mitigation, ainsi que les moyens de détection rapide des incidents, afin d’accélérer l’activation des plans d’urgence;
les risques technologiques identifiés sont gérés conformément à la CR-GR-HSE-301.
GESTION DES RISQUES

## Slide 4
Phases d’activité à considérer dans l’identification des risques.
L’accès nautique au terminal (si applicable)
L’accostage et/ou l’amarrage, y compris lorsqu’il se fait à couple d’une autre unité flottante :
L’accès du personnel à bord
Les opérations de transfert, y compris pendant les régimes transitoires (au début ou à la fin des opérations de (dé)chargement, de transbordement et/ou d’avitaillement)
Le (dé)branchement, la purge / vidange des équipements de transfert de cargaison et/ou de retour vapeur
Le jaugeage et/ou l’échantillonnage
La récupération des vapeurs de l’unité flottante vers le terminal (si applicable)
REVUE DES EXIGENCES
ANNEXE 1

## Slide 5
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.2.1 : Classement des zones à atmosphère potentiellement explosive
Les installations du terminal font l’objet d’un classement des zones à atmosphères potentiellement explosives selon la réglementation locale, ou à défaut, selon les prescriptions de la directive européenne « ATEX » n° 1999/92/CE ou du standard international IEC 60079-10-1.
                Clarifications
En particulier :
des schémas (vues en plan et en élévation) montrent les zones de danger ;
les emplacements où une atmosphère explosive peut se former sont signalés par un panneau d’avertissement au niveau de leurs accès respectifs ;
les appareils électriques, électroniques, téléphoniques et radiotéléphoniques (VHF / UHF ) utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans ces zones sont certifiés ;
Les outils manuels utilisés dans ces zones, en particulier lors des opérations de branchement et débranchement des flexibles ou des bras, sont conçus et adaptés afin de réduire le risque d’étincelles lors de leur manipulation.
MAITRISE DES RISQUES D’EXPLOSION, INCENDIE

## Slide 6
REVUE DES EXIGENCES
NOUVEAU
{Exigence 3.2.2 : Isolation électrique des éléments de liaison entre l’unité flottante et le terminal
Dans les zones à atmosphères potentiellement explosives, une isolation électrique est mise en place sur tous les éléments de liaison entre le navire ou la barge et le terminal, notamment les bras, les flexibles, les coupées et passerelles d’accès, les défenses et les amarres afin d'éviter tout risque d'arc électrique. L’efficacité de cette isolation est régulièrement contrôlée.
L’isolation électrique des bras => une bride isolante.
L’isolation électrique des flexibles => une bride isolante ou un tronçon de flexible à discontinuité électrique.
Les câbles de liaison équipotentielle ne constituent pas un moyen efficace de dissiper les différences de potentiels entre l’unité flottante et le terminal.
Ils ne sont utilisés que s’il sont requis par la réglementation locale.
Specific study : A justification into the use of insulating flanges (and electrically discontinuous hoses) at the ship/shore or shoip/ship interface (SIGTTO)
MAITRISE DES RISQUES D’EXPLOSION, INCENDIE
 Nouvelle exigence pour toutes les branches basée sur une étude spécifique et recommandations de l’industrie (Oil & Gas)

## Slide 7
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.2.3 : Protection contre les risques liés à l’électricité statique lors du chargement des citernes non inertées
Les débits initiaux et maximum de transfert de produits accumulateurs de charges électrostatiques dans des citernes non inertées d’un navire ou d’une barge sont définis et font l’objet d’un échange d’information avant transfert entre le navire ou la barge et le terminal.
Vitesse linéaire de transfert limitée à un maximum de 1 m/s aux entrées de chaque citerne pendant la phase initiale de chargement
puis à un maximum de 7 m/s.
Non applicable pour le chargement en Gaz liquéfié des navires ou des barges dont les citernes sont sous gaz
GNL
GPL
MAITRISE DES RISQUES D’EXPLOSION, INCENDIE
Clarification
Mis en pratique dans tous les terminaux

## Slide 8
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.3.1 : Amarrage du navire ou de la barge
En tenant compte des conditions océano-météorologiques et des phénomènes physiques associés au traffic maritime ou fluvial passant à proximité, il est défini pour chaque poste d’escale et pour différentes tailles de navire ou de barge amarré(e): Un clair sous quille (UKC) minimum ; Des exigences minimales et des critères d’efficacité d’amarrage; Le cas échéant, des mesures additionnelles de maitrise du risqué de rupture d’amarrage et des conséquences potentielles associées:
Pour ce faire :
Des seuils océano-météorologiques sont définis;
Une étude est réalisée avec l’aide de l’autorité portuaire ou une autre expertise maritime ou fluviale pour chaque poste d’escale
Exemples de mesures additionnelles :
Le renforcement de l’amarrage
L’assistance d’un remorqueur
L’arrêt des opérations de transfert
Le débranchement des flexibles ou des bras
Une distance de sécurité ou zone de restriction à la navigation
Un Breakaway coupling (flexibles) ou PERC (bras)
Un clapet anti-retour pour les lignes dédiées au déchargement
MAITRISE DES RISQUES DE RUPTURE D’AMARRAGE
 Clarification
Mis en pratique dans tous les terminaux
Accès à une expertise maritime ou fluviale déjà en place

## Slide 9
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.4.1 : Détection des pertes de confinement
Suivant la nature des produits, des moyens appropriés sont mis en œuvre afin de détecter les pertes de confinement de liquide, gaz et autre vapeur inflammable ou toxique pendant les opérations de transfert. En particulier : Les canalisations à proximité ou en surplomb des plans d’eau, ainsi que les bras et les flexibles, sont contrôlés visuellement, à une fréquence adaptée; L’écart des quantités transférées entre le terminal et le navire ou la barge est vérifié au minimum une fois par heure
Les canalisations, bras et flexibles font l’objet d’une maintenance préventive, selon une périodicité justifiée. Le suivi de cette maintenance est documenté.
Lorsque des caméras et/ou autres moyens de détection sont utilisés, ils sont :
en nombre suffisant ;
régulièrement vérifiés et contrôlés ;
mis en fonctionnement dès l'arrivée et jusqu’au départ de l’unité flottante.
La mise en place de moyens de rétention est recommandée
MAITRISE DES RISQUES DE PERTE DE CONFINEMENT
 Clarifications
Mis en pratique dans tous les terminaux

## Slide 10
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.4.2 : Intégrité des flexibles
En tenant compte des obligations réglementaires et des recommandations du fabricant, les flexibles destinés aux opérations de transfert sont : adaptés à la nature des produits transférés; identifiés; inspectés visuellement avant chaque opération ; testés sous pression à une fréquence adaptée ne pouvant dépasser: 1 an pour les flexibles onshore 3 ans pour les flexibles offshore mis au rebut en cas d’anomalie constatée, ou à une date spécifiée. Les données de suivi de l’intégrité de chaque flexible (y compris ceux stockés en magasin) sont documentés.
Les tests sous pression = 1,5 fois la PNS du flexible et sont complétés, le cas échéant, par des mesures d’allongement sous pression et de continuité électrique.
La date de mise au rebut peut être imposée par la réglementation, ou définie par le fabricant et/ou la criticité
Les rayons de courbure sont respectés et, le cas échéant, les flexibles sont supportés afin d’éviter un porte-à-faux susceptible d’endommager l’intégrité des manifolds.
Les conditions de stockage tiennent compte des recommandations du fabricant
PNS : Pression Nominale de Service
MAITRISE DES RISQUES DE PERTE DE CONFINEMENT
 Clarification
Mise en pratique dans tous les terminaux à travers les plans d’inspection et de maintenance
Nouvelle exigence pour la fréquence des tests sous pression

## Slide 11
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.4.3 : Contrôle des vannes d’isolement
Un contrôle d’étanchéité et du temps de fermeture des vannes d’isolement des lignes de transfert, situées généralement en pied de bras (ou à la base du flexible) côté terminal, est effectué selon une fréquence adaptée ne pouvant dépasser 1 an. Le suivi de ce contrôle est documenté.
Temps de fermeture adapté afin d’éviter tout risque de coup de bélier.
MAITRISE DES RISQUES DE PERTE DE CONFINEMENT
 Clarification
Mis en pratique dans tous les terminaux à travers les plans d’inspection et de maintenance

## Slide 12
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.5.1 : port du gilet de sauvetage
Dans les zones en surplomb ou en bordure des plans d’eau: Le port du gilet de sauvetage est obligatoire;; L’accès et restreint au personnel autorisé ; Une signalisation adaptée est visible à proximité.
Les gilets de sauvetage sont conformes à la norme EN ISO 12402-3 ou SOLAS et maintenus suivant les recommandations du fabricant.
En complément, ces zones sont éclairées en cas d’opération de nuit, et équipées de bouées de sauvetage avec feu à retournement et ligne de vie conforme à la norme SOLAS.
MAITRISE DES RISQUES DE NOYADE
 Clarification
Mis en pratique dans tous les autres terminaux

## Slide 13
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.6.1 : Approbation de l’unité flottante et échange d’information avant escale
Avant l’escale, le terminal : s’assure que le navire ou la barge est : physiquement compatible avec le poste d’escale ; approuvée par le Vetting Transport Maritime et Fluvial selon la règle en vigueur ; communique au navire ou à la barge, dans un délai suffisant, son livret d’information.
Les critères pour évaluer la compatibilité physique du navire ou de la barges avec le poste d’escale sont détaillés en annexe 2.
Le livret d’information du terminal contient:
La réglementation locale ;
Les contraintes d’accès nautique (si applicable) ;
Les contraintes d’accostage et/ou d’amarrage ;
Les contraintes physiques et opérationnelles au poste d’escale ;
Les consignes générales d’hygiène, de sécurité et de sûreté ainsi que la conduite à tenir en cas d’incident ou de situation d’urgence.
Le livret d’information est rédigé en anglais et/ou dans la langue de travail du terminal si le personnel d’exploitation du navire ou de la barge comprend cette langue.
APPROBATION ET ECHANGE D’INFORMATION
Clarification
(Communication livret d’information et contenu)

## Slide 14
Les critères pour évaluer la compatibilité physique d’une unité flottante avec un poste d’escale sont les suivants :
la hauteur d’eau disponible permet de maintenir le navire ou la barge à flot à toute heure de la marée et hauteur d’eau prévue pendant l’escale en prenant en compte d’un clair sous quille minimum;
les équipements d’amarrage et le système de défenses (si applicable) sont capables de résister aux charges maximales attendues sans endommager le navire (ou la barge) ni l’équipement du terminal ;
l'espacement des défenses permet au navire ou à la barge de s'appuyer en plusieurs points et de manière stable sur le bordé de muraille droite à tous les francs-bords et à toutes les hauteurs prévues de la marée ;
la Charge Maximale Utile (CMU) des équipements de levage est suffisante pour hisser les flexibles à bord du navire (ou de la barge) ;
les équipements utilisés pour accéder à bord respectent la limite d’inclinaison et de poids (nombre de personnes) fixés par le constructeur ;
les bras de (dé)chargement et les flexibles, une fois branchés, peuvent se déplacer à l’intérieur d’une enveloppe opérationnelle tridimensionnelle, qui prend en compte, au minimum, les éléments suivants :
  les hauteurs prévues de la marée ;
  le franc-bord maximum et minimum du navire ou de la barge ;
  les écarts acceptables d’alignement horizontal des manifolds ;
  le retrait des manifolds par rapport au bordé de muraille.
ANNEXE 2

## Slide 15
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.6.2 : Echange d’information et validation avant démarrage du transfert
Avant le démarrage du transfert, les informations suivantes sont échangées entre le terminal et le navire ou la barge : les fiches de données sécurité (FDS) des produits à transférer ; la liste des coactivités prévues pendant le transfert (à bord et/ou dans le terminal) ; les moyens de communication à utiliser ; les paramètres opératoires (comprenant au minimum la quantité, le débit, la pression et le cas échéant la température) les conditions de sécurité préalablement vérifiées ; les mesures à prendre en cas d’incident ou de situation d’urgence et de risque de foudre. Les paramètres opératoires et les des conditions de sécurité sont formellement approuvées par les parties concernées et enregistré sur un document prévu à cet effet.
Il est recommandé :
d’utiliser les check-lists recommandées par l’industrie (ISGINTT => barges, ISGOTT et STS Guide => navires)
Contrôle périodique ≤ 4 heures
Les coactivités prévues peuvent faire l’objet d’une demande d’acceptation formelle de la part de la part de l’unité flottante et/ou du terminal et/ou de l’autorité portuaire.
APPROBATION ET ECHANGE D’INFORMATION
Clarification
(informations échangées entre terminal et navire/barge)
Mis en pratique dans tous les terminaux

## Slide 16
REVUE DES EXIGENCES
NOUVEAU
{Exigence 3.7.1 : Formation du personnel
Le responsable du terminal, ainsi que les personnes en charge de la vérification et de l’approbation des conditions de sécurité, ont suivi et validé la formation en ligne intitulée “Ship / Shore Safety Check-List". Un recyclage est prévu suivant une périodicité déterminée ne pouvant dépasser 5 ans. Le personnel engagé dans les opérations de chargement, déchargement et d’avitaillement est formé aux tâches dont il a la responsabilité. Ces formations sont enregistrées.
Ces formations couvrent, par exemple :
une sensibilisation aux risques liés à l’interface entre le navire ou la barge et le terminal (yc les risques liés aux ruptures d’amarrage), aux risques des opérations et produits à transférer ainsi que de la mise en œuvre des procédures applicables ;
la conduite à tenir en cas d’incident ou de situation d’urgence;
la pratique de l’anglais pour les terminaux concernés par un trafic international ;
le contrôle de compatibilité physique entre le navire ou la barge et le terminal.
FORMATION
 Nouvelle exigence pour toutes les branches:
E-learning demandé pour tous les responsables de terminaux ainsi que toutes les personnes en charge de la vérification et de l’approbation des conditions de sécurité de l’interface ship/shore.
Formation disponible sur LIZZY
Durée : 45 mn

## Slide 17
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.8.1 : Plan d’intervention d’urgence
Le plan d’intervention d’urgence est basé sur une analyse de risque et prend en compte au minimum les scénarios suivants : incendie dans les zones de manifolds et d’équipements de transfert de produit à bord du navire (ou de la barge) ou sur le terminal ; déversement affectant les eaux de surface de gravité ≥ 3 selon la grille de cotation du niveau de gravité réel ou potentiel des évènements HSE du Groupe. sauvetage d’une personne ayant chuté dans l’eau
Les moyens d’intervention et de secours, internes ou externes, sont testés régulièrement lors d’exercices dont les comptes rendus sont enregistrés
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE
Clarification
(scénarios à prendre en compte pour le plan d’urgence)

## Slide 18
REVUE DES EXIGENCES
{Exigence 3.9.1 : Communication des comptes rendus d’escale
En cas d’évènement HSE impliquant un navire ou une barge pendant l’escale, le formulaire de compte-rendu d’escale (Brief Call Report) est transmis immédiatement par le terminal au Vetting Transport Maritime et Fluvial.
Le compte-rendu d’escale (Brief Call Report) permet la transmission sur les incidents, presqu’accidents et anomalies impliquant un navire ou une barge pendant l’escale.
Il est disponible sur l’intranet du Groupe
DECLARATION DES EVENEMENTS HSE
Clarification
(Transmission du CR d’escale dès que possible
au vetting VS immédiatement dans la nouvelle règle)

## Slide 19
REVUE DES EXIGENCES
NOUVEAU
{Exigence 3.10.1 : Autoévaluation HSE
Le protocole d’autoévaluation HSE du terminal intègre les chapitres du MTMSA (Marine Terminal Management and Self Assessment) qui traitent des points suivants : opérations portuaires ; agencement du terminal ; interface navire (ou barge) / terminal ; opérations de transfert ; opérations aux postes d’amarrage sur bouées (si applicable) ; terminaux impactés par le gel, la glace ou des températures atmosphériques négatives extrêmes (si applicable).
La CR-GR-HSE-902 décrit les exigences d’autoévaluation HSE
AUTOEVALUATION HSE
Nouvelle exigence pour toutes
les Branches (Voir le slide suivant)

## Slide 20
Référentiel MTMSA
 |  |  | Questions
Tronc Commun | Element 1 | MANAGEMENT, LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY | 
 |  | MANAGEMENT, LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY : POLICIES AND PROCEDURES | 
 | Element 2 | MANAGEMENT OF PERSONNEL | 
 |  | MANAGEMENT OF CONTRACTORS | 
 | Element 3 | PORT AND HARBOUR OPERATIONS | 67
 | Element 4 | TERMINAL LAYOUT - GENERAL | 
 |  | TERMINAL LAYOUT – TRANSFER EQUIPMENT | 
 | Element 5 | SHIP/SHORE INTERFACE | 
 | Element 6 | TRANSFER OPERATIONS | 
 | Element 7 | MAINTENANCE MANAGEMENT | 
 | Element 8 | MANAGEMENT OF CHANGE | 
 | Element 9 | INCIDENT INVESTIGATION AND ANALYSIS | 
 | Element 10 | MANAGEMENT OF SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH | 
 |  | SECURITY MANAGEMENT INCLUDING VISITOR CONTROLS | 
 | Element 11 | ENVIRONMENTAL PROTECTION | 
 | Element 12 | EMERGENCY PREPAREDNESS | 
 | Element 13 | MANAGEMENT SYSTEM REVIEW | 
En Option | Element 14 | OPERATIONS AT BUOY MOORINGS | + 10
 | Element 15 | TERMINALS IMPACTED BY ICE OR SEVERE SUB-ZERO AIR TEMPERATURES | + 14
MTMSA