## Slide 1: Kit manager V2*
Journée Mondiale de la Sécurité 22 avril 2024
*mise à jour du slide 11

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Connaître les accidents majeurs et ce qu’ils ont changé pour la Compagnie
Le retour d’expérience, comment ça fonctionne et quels en sont les bénéfices ?
Comment bien gérer le REX localement ?
Organiser la JMS
Comment organiser l’atelier d’échange ?
2
Journée Mondiale de la Sécurité 2024 - Kit manager

## Slide 3: Introduction
01.

## Slide 4: Introduction
Ce 22 avril, la Compagnie célèbre la 17ème édition de la Journée Mondiale de la Sécurité (JMS).
Dans la continuité de l’édition 2023 sur les risques technologiques majeurs, nous nous rassemblons autour du thème « Accidents majeurs et REX ».
Cette année, TotalEnergies fête aussi ses 100 ans : un siècle de défis et de progrès technologiques mais aussi un siècle de progrès en matière de sécurité au poste de travail et sur les installations.
La Compagnie a appris de ces accidents majeurs et de ceux de l’Industrie. Elle en a tiré des enseignements et a mis en place un processus de gestion des événements et de retour d’expérience (REX) pour faire progresser la sécurité de ses opérations.
En parallèle, au quotidien, les collaborateurs de TotalEnergies et des entreprises partenaires mettent la Sécurité au cœur de leurs métiers, avec un objectif commun de « Zéro accident mortel ».

## Slide 5: Cependant…
… des événements récents nous rappellent que des accidents majeurs peuvent encore
survenir dans l’Industrie.
Conakry, Guinée, décembre 2023
Explosion dans un dépôt pétrolier
Port de Beyrouth, août 2020
Explosion d’un stockage de nitrate d’ammonium
Nous devons avoir conscience de ces risques, mieux les connaître pour les maîtriser et les prévenir !

## Slide 6: Objectifs de la JMS
La JMS 2024 va donc être l’occasion, avec vos équipes et vos partenaires :
  de se remémorer certains accidents majeurs du passé,
  d’échanger sur les enseignements tirés de ces accidents emblématiques,
  de voir, au travers de notre processus REX actuel, comment nous devons continuer à apprendre et à progresser en tirant les enseignements des incidents remarquables récents, d’où qu’ils viennent.
Le jour de la JMS, une vidéo de Pol Hoorelbeke, directeur Division Risques majeurs
rappellera ces objectifs. Partagez-la au cours de vos différentes animations.
Vous retrouverez cette vidéo dans la Toolbox HSE.

## Slide 7: Connaître les accidents majeurs et ce qu’ils ont changé pour la Compagnie
02.

## Slide 8: Partager la conscience des risques les plus importants pour développer une Culture de Sécurité solide
L’activité d’une organisation peut générer différents types d’accidents
Ces événements ne se positionnent pas de la même façon en matière de probabilité et de gravité
  L’enjeu pour une organisation est d’entretenir une vigilance et une maîtrise des risques les plus importants liés à ses activités, c’est-à-dire ceux potentiellement liés à des accidents mortels et des accidents technologiques majeurs, qui s’avèrent être les plus rares mais qui menacent le plus l’organisation, voir GM-GR-HSE-351 - lien
  Une organisation entretient une Culture
  de Sécurité solide lorsque ses acteurs
  partagent et discutent de leurs perceptions
  des risques les plus importants. Ceci définit
  la conscience partagée des risques
  les plus importants !
Seuls les hommes ont de la mémoire. Partageons notre connaissance des accidents les plus importants.

## Slide 9: Partageons 9 accidents qui ont marqué l’histoire de l’Industrie et de la Compagnie
Les Branches ont sélectionné 9 événements qui ont marqué l’histoire de notre Industrie ou de la Compagnie et qui, pour certains, sont ancrés dans notre mémoire collective.
Ces événements ont été spécifiquement choisis car ils ont conduit, du fait de leur analyse (REX), à modifier et à améliorer nos façons d'opérer et donc à faire progresser la sécurité de nos opérations.
Dans ce Kit manager, chaque accident est résumé sur une diapositive.
En plus de cette diapositive, un support supplémentaire (PPT ou vidéo) sera mis à votre disposition dans la Toolbox HSE pour vous apporter plus d'explications.
Nous vous conseillons d'utiliser ces supports dans le cadre des ateliers pour échanger sur ces accidents majeurs et leurs enseignements pour la Compagnie.

## Slide 10
2005 - Buncefield (MS)
2010 - Deepwater Horizon (EP)
1988 - Piper Alpha (EP)
1999 - Erika (TS)
2001 - Teeside Enron (GRP)
2013 - Ooltgensplaat Fire (GRP)
2017 - Qapco (RC)
2018 - Mostorod (MS)
2019 - Normandie (RC)

## Slide 11: 1988 Piper Alpha – destruction de la plateforme (EP) Mer du Nord, Royaume-Uni, 167 décès, 3,4 milliards USD
Résumé des faits
L’enquête sur la catastrophe du Piper Alpha (6 juillet 1988) a conclu que la cause la plus probable de l’explosion initiale était le rejet d’au moins 30 kg de condensat par une bride aveugle non sécurisée où une soupape de surpression (PSV) avait été retirée dans le cadre de l’entretien d’une pompe à condensat de secours. Les opérateurs de nuit ne savaient pas que la PSV avait été retirée lors du quart précédent lorsqu’ils ont remis la pompe en service. L'explosion initiale a détruit les pares-feux, ce qui a entraîné une propagation vers d'autres parties de la plate-forme, la perte de la salle de contrôle et des systèmes de sécurité essentiels. La majorité de l'équipage s’est rassemblé dans les quartiers d'habitation (LQ). 50 minutes après le rejet initial, le premier riser de gaz s'est rompu, suivi peu après par la rupture des autres risers de pétrole et de gaz et finalement par la destruction de la plateforme.
Le système de déluge n’a jamais été activé car le démarrage automatique était inhibé depuis longtemps en raison d’activités de plongée. De la fumée est entrée dans les quartiers d’habitation et les canots de sauvetage n’ont pas été mis à l’eau parce que leur accès a été bloqué par de la fumée et des flammes.
La majorité des personnes décédées ont suffoqué à cause du monoxyde de carbone et de la fumée qui s’est infiltrée dans les logements. Les 61 personnes qui ont survécu sont celles qui se sont jetées à la mer.
Causes
PERMIS DE TRAVAIL - Défaillances du système. TRANSFERT DE QUART DE TRAVAIL – Pas de transfert formel entre les quarts de travail : les opérateurs CR ne savaient pas que la PSV avait été retirée. CULTURE DE SÉCURITÉ – Priorité donnée à la production GESTION DU CHANGEMENT (MoC) – Les dangers liés aux nouveaux équipements de traitement et aux risers de gaz n’ont pas été évalués, par exemple la défaillance du pare-feu à la suite d’une explosion. EAU D’INCENDIE – Inhibition du démarrage automatique. ISOLATION DE LA CANALISATION – Le flux provenant des plateformes environnantes a continué à être pompé dans Piper Alpha
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ - Non conçus pour résister aux incendies et aux explosions RÉPONSE D’URGENCE - Manque de formation, d’exercices.
Qu’est-ce que cet accident a changé dans la sécurité de nos opérations ?
La catastrophe a eu un impact significatif sur la façon dont nous concevons, entretenons et exploitons nos installations. Elle a conduit à des améliorations de la conception et d’exploitation et à des modifications de notre référentiel pour les projets futurs tels que : DANGERS MAJEURS – Démontrer que tous les dangers majeurs ont été identifiés et sont atténués au moyen d’études d’évaluation des risques technologiques (EMR), y compris les changements apportés aux sites contaminés (MoC), par exemple les études sur les incendies et les explosions, les études sur les dégradations des refuges temporaires. ÉQUIPEMENT/BARRIÈRES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ – sont identifiés, ont une redondance et sont entretenus de manière à être disponibles en cas d’incident. ISOLATION DE LA CANALISATION – Fourniture de vannes d'isolation sous-marines (SSIV). ÉVACUATION, ÉVACUATION ET SAUVETAGE – Mise à disposition de cagoules anti-fumée, méthode d’évacuation en mer, canots de sauvetage en chute libre, navires de secours, exercices. INTÉGRITÉ OPÉRATIONNELLE – Améliorations majeures dans la gestion des permis de travail, des transferts entre quarts, du cadenassage/étiquetage et des situations déclassées. GESTION DES ACCIDENTS MAJEURS – Définition du nouveau poste de RSES (à la fois manager de la sécurité et des opérations). Formation à la gestion des situations d'urgence pour le RSES et son adjoint et renforcement de la nécessité d'effectuer des exercices.
VOIR AUSSI LA NOUVELLE VIDÉO DÉVELOPPÉE PAR LES ÉQUIPES DE L’EP
Notes: Pour la JMS 2024, la branche EP a créé une vidéo spécifique sur l’accident de Piper Alpha qui a révolutionné la façon de concevoir et d’opérer les plateformes offshores.

## Slide 12: 1999 Naufrage de l’Erika (Trading-Shipping) Océan Atlantique. 10 000 m3 fioul lourd en mer, 400 km de côtes souillées, plusieurs milliers d’oiseaux mazoutés
Résumé des faits
Le pétrolier affrété par Total a fait naufrage le 12 décembre 1999 au large du Finistère (France).
En provenance de Dunkerque et à destination de Livourne, le navire a été pris dans une tempête. Ses structures internes se cassent et sa coque se déchire dans son milieu puis se brise en deux, déversant une partie de ses 37 000 tonnes de fioul lourd.
Les 26 hommes d'équipage sont hélitreuillés sains et saufs.
Causes directes
Corrosion, efforts et fatigue de structure.
Causes indirectes
Défaut de maintenance et de contrôle – vérification.
Gestion défaillante de l’opérateur.
Qu’est-ce que cet accident a changé dans la sécurité de nos opérations ?
Réglementairement :
Renouvellement de la flotte mondiale au profit de la double coque. Sortie accélérée des simples coques.
Renforcement du programme de contrôle de l’état de la coque et des structures des navires.
En interne :
Revue de l'organisation de la Direction des Transports Maritimes.
Renforcement du Vetting.
Pour l’Industrie :
Mutualisation de l’inspection des navires citernes (OCIMF).
Harmonisation des règles des sociétés de classification relatives à la résistance et à la construction des coques de navires (CSR).
VOIR DANS LA TOOLBOX HSE LA VIDÉO DE TEMOIGNAGE CRÉÉE POUR LA JMS 2024

## Slide 13: 2001 Explosion sur la CCGT Teesside de ENRON (GRP) Angleterre - Wilton (5% de la production nationale d’électricité) - 3 décès (brûlés au point d’être méconnaissables)
Résumé des faits
Nécessité d’arrêter le transformateur pour permettre l’entretien essentiel (inspection de 5 ans).
Le personnel a réalisé que les niveaux de puissance exportée étaient trop élevés pour permettre un arrêt complet.
=> ils ont accepté d’effectuer une opération sur le régleur du transformateur en travaillant alors que la tension était réduite mais toujours présente.
Les manœuvres ont rapidement conduit à l’explosion.
Evénements similaires
Cartagena/Colombie/1999: 4 morts
Spencer/USA/2000: 2 morts
Causes
Le transformateur a subi un défaut et une surchauffe, ce qui a conduit l’huile à l’intérieur à bouillir et à provoquer l’explosion.
Quels sont les éléments importants à retenir de cet accident ?
Éviter de travailler sur un équipement électrique sous tension. Anticiper les différentes tâches à accomplir. Stipuler des mesures compensatoires pour couvrir les risques identifiés dans le permis de travail.

## Slide 14: 2005 Explosions sur le dépôt Buncefield (MS) 43 blessés légers, 2 000 personnes évacuées, panache de fumée dans un rayon de 100 km, impact significatif sur la communauté locale
Résumé des faits
Le 11 décembre 2005, trois explosions ont frappé le terminal pétrolier de Buncefield, à environ 40 km de Londres. Les explosions ont été causées par le remplissage excessif d’un bac de carburant qui a entraîné la présence d’hydrocarbures inflammables dans la cuvette de rétention. Un grand nuage de gaz s’est alors formé, qui a trouvé une source d’ignition et s’est ensuite enflammé, entraînant diverses explosions et un incendie à grande échelle. L’incendie a détruit 20 bacs de stockage et a duré 5 jours, détruisant la majeure partie de l’installation et endommageant les maisons et les locaux commerciaux environnants. Heureusement, il n'y a pas eu de décès, mais 43 personnes ont été légèrement blessées et environ 2 000 personnes ont dû être évacuées de la zone. L'incendie a aussi provoqué une pollution de l'environnement. L'eau de lutte contre l'incendie, la mousse et le ruissellement de produits de carburant provenant du site ont pollué une nappe phréatique.
L'incendie de Buncefield a été le plus important incendie industriel en Europe en temps de paix. Il a coûté plusieurs milliards de livres sterling en dommages et a eu un impact significatif sur l'environnement et la communauté locale.
Causes
L’enquête a révélé que, bien que le bac ait été équipé de commandes physiques, y compris des alarmes de niveau élevé, des coupures automatiques et un système de sprinklage, ces systèmes n’ont pas fonctionné correctement en raison de problèmes de conception et d’entretien, ce qui a permis le déversement de produit et la formation du nuage de gaz. D’autres problèmes liés à la passation de poste ont également entraîné une certaine confusion en ce qui concerne l’état de remplissage des bacs de stockage.
Qu’est-ce que cet accident a changé dans la sécurité de nos opérations ?
Mise à jour des standards de conception et des méthodes d'exploitation (prévention des débordements)
Pour tous les produits ayant un point éclair inférieur à 37,8°C en réceptions massives :
  Equipements des réservoirs et de leurs cuvettes de rétention : capteurs de niveaux avec alarmes, asservissements pour arrêt automatique du remplissage, détection d’hydrocarbures dans les cuvettes, intégrité des cuvettes et de leurs murets.
  Mise à jour des méthodes d'exploitation : instruction opératoire des bacs, suivi de l’intégrité des installations, check-list d'urgence.
  A noter : ces enseignements ont aussi été pris en compte par la Branche RC pour tous les bacs de stockages d’hydrocarbures.
REX MAJEUR
VOIR DANS LA TOOLBOX HSE LA VIDÉO DE TÉMOIGNAGE CRÉÉE POUR LA JMS 2024

## Slide 15: 2010 Destruction de la plateforme Deepwater Horizon (EP) États-Unis Golfe du Mexique, 11 morts, 5 millions de barils de pétrole brut déversés et 1000 km de côtes polluées
Résumé des faits
Le 20 avril 2010, un déversement incontrôlé de pétrole et de gaz (« blow-out ») s’est produit au puits de pétrole de Macondo – exploité par BP – lors d’une opération temporaire d’abandon de puits qui a consisté à isoler le réservoir avec un tubage et du ciment. La perte de contrôle a été causée par la défaillance de cette barrière profonde, qui n’a pas été correctement installée et testée. Les hydrocarbures qui s’échappaient ont trouvé une source d’inflammation sur la plateforme de forage de Deepwater Horizon et ont provoqué une explosion. 11 personnes sont mortes, 17 ont été blessées et 115 personnes ont été évacuées. La foreuse a coulé dans les 36 heures qui ont suivi l’explosion initiale. Il a fallu 87 jours pour arrêter la marée noire. Près de 5 millions de barils de pétrole ont été déversés, causant d’énormes dégâts marins et côtiers. BP a payé environ 65 milliards de dollars pour rétablir une situation sûre, les coûts de nettoyage et les frais juridiques liés à la plus grande catastrophe environnementale aux États-Unis.
Causes
L’intégrité du puits n’a pas été établie. Les barrières primaires et secondaires ont échoué. L’hydrocarbure est entré dans le puits sans être détecté. Le bloc obturateur de puits n’a pas scellé le puits. Des hydrocarbures enflammés sur la plateforme Deepwater Horizon.
Qu’est-ce que cet accident a changé dans la sécurité de nos opérations ?
Cet événement a été un changement radical dans l’industrie du forage et des puits. Les compagnies pétrolières et gazières ont réalisé à quel point elles pouvaient être vulnérables à ce type d’accident.
Actions mises en œuvre :
FACTEUR HUMAIN : Développement d’une culture de prévention des blow-out au sein de la population opérationnelle. Amélioration des rapports et des événements partagés, des contenus de formation et développement des aspects liés aux facteurs humains, formalisation de la chaîne de commandement, des rôles et des responsabilités
PROCÉDURES : Amélioration du contrôle des puits et de la préparation aux interventions d’urgence. Effectuer une évaluation des risques technologiques.
ÉQUIPEMENT : Développement d’équipements d’intervention sur puits expédiés dans le monde entier. Audit des équipements critiques pour la sécurité. Surveillance du fonctionnement avec le centre d’assistance en temps réel et les outils numériques.
VOIR DANS LA TOOLBOX HSE LA VIDÉO DE TEMOIGNAGE

## Slide 16: 2013 Incendie d’une éolienne à Ooltgensplaat (GRP) Pays-Bas – 2 décès
Faits
Parc éolien Piet de Wit de Deltawind - premier accident mortel dû à l'incendie d'une éolienne.
Des réparations ont été effectuées dans la nacelle par 4 techniciens.
Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi, mais il a fallu attendre le soir pour qu'une équipe spéciale de pompiers arrive et monte avec une grande grue.
Seuls deux mécaniciens ont pu être évacués.
Les deux autres personnes ont péri dans l’accident.
Phénomène dangereux
Blast, feu.
Causes
Court-circuit électrique.
Qu’est-ce que cet accident a changé
dans la sécurité de nos opérations ?
Se concentrer sur une conception intrinsèquement sûre pour réduire le risque d'incendie : conception de l'architecture électrique.
Se concentrer sur l'amélioration de la conception pour la sécurité : ventilation de sécurité, voies d'évacuation.
Faire évoluer la philosophie de l'exploitation et de la maintenance vers une plus grande automatisation. Par exemple :
  Système de surveillance des conditions pour déterminer le point optimal entre la maintenance corrective et la maintenance programmée grâce à des techniques O&M contrôlées par vibration/acoustique pour l'éolienne et des jauges de contrainte optiques pour les pales.
  IoT : système de support vidéo mobile (MVSS) pour envoyer les informations et diriger l'opérateur sur le site afin qu'il effectue les opérations nécessaires de manière sélective.
  Utilisation de drones pour effectuer des inspections.
  L'industrie mondiale repense la formation des opérateurs, en se concentrant sur l'environnement clos (développement de la formation immersive).
  Philosophie de fuite/évacuation et procédure opérationnelle associée (pour assurer une évacuation sûre), y compris la formation spécifique des pompiers et le réexamen des techniques de lutte contre l'incendie.
  Système d'évacuation d'urgence par descente sur corde (RBD).

## Slide 17: 2017 Incendie et chute d’une torchère à Qapco (RC) Qatar, pertes d’exploitation
Résumé des faits
Le 6/01/2017 pendant une phase de démarrage du vapocraqueur, une quantité excessive d’éthane/éthylène liquide est envoyée vers le réseau torche.
La capacité du réchauffeur ne permet pas de vaporiser la totalité du liquide.
La détente d’éthane / éthylène génère une température très basse (-100°C environ), ce qui fragilise l’acier et génère une perte de confinement avec inflammation du nuage.
La torche est impactée par l’incendie et finit par se rompre.
Causes
  Drainage excessif de liquide vers le réseau torche.
  Risque mal évalué et méconnu (formation).
  Défaillance de l’alarme de niveau haut sur le ballon de torche.
  Absence d’alarme de température basse.
Qu’est-ce que cet accident
a changé dans la sécurité
de nos opérations ?
Chaque site du RC a traité ce REX et a mis en place, si nécessaire, des mesures complémentaires pour mieux maîtriser le risque, suivies régulièrement par la Direction de la Branche.
Le plan d’action comprend notamment :
  La mise en place d’alarmes de niveau haut redondantes sur les ballons de torche (et alarme de température basse pour les GPL).
  La formation/sensibilisation des opérateurs sur le risque d’envoi mal contrôlé de liquide vers un réseau de torche.
  L’identification des situations à risques.

## Slide 18: 2018 Explosion dans un bac à Mostorod (MS) Deux décès, deux blessés graves, deux hospitalisations
Résumé des faits
Le matin du 4 octobre 2018, des entrepreneurs terminaient des travaux sur un bac de stockage de carburant (essence) (TK08) lorsqu’une explosion s’est produite faisant sauter le toit du réservoir qui a atterri sur la station de chargement à environ 40 mètres de là.
L’accident a causé le décès de 2 travailleurs qui étaient sur le toit et blessé les 4 autres.
Toutes les opérations ont été arrêtées dans le dépôt. Le Plan d’Opération Interne du dépôt a été déclenché, ainsi que la cellule de gestion de crise (CMC) de la filiale, afin de gérer l’événement en coordination avec les autorités locales et le support de la cellule de crise du siège.
Causes
Humaines : méconnaissance du permis de travail, non-respect des phases de remise en service, méconnaissance des dangers liés à l’essence.
Organisationnelles : mauvaise planification (la grille du couvercle des évents aurait dû être soudée au sol avant la réinstallation), transmission incomplète des consignes, permis de feu délivré sans vérification et inspections appropriées sur place.
Techniques : l’isolement était à l’intérieur du bac 08 et a été retiré avant la fin des travaux, ce qui a permis l’apparition de vapeurs inflmmables.
Qu’est-ce que cet accident a changé dans la sécurité de nos opérations ?
Travaux à chaud, travaux à l’intérieur du réservoir :
Permis de travail / travail à chaud avec analyse des risques appropriée et surveillance continue de l’explosivité de l’atmosphère.
Procédure d’isolement, y compris le schéma d’isolement et les identifications des points d’isolement (étiquettes).
Isolement par déconnexion physique ou platinage au plus près du réservoir et à l’extérieur.
Procédure de fin de travaux avant déconsignation.
Listes de vérifications avant remise en service.
REX MAJEUR

## Slide 19: 2019 Normandie – Feu de la D11 (RC) Dégâts importants (zone de 50x50m sur 3 niveaux), indisponibilité de l’unité pendant 19 mois, pas de blessé, pas de conséquence environnementale
Causes
Corrosion non détectée sur une ligne d’essence.
Absence d’affichage permanent des alarmes Feu & Gaz en salle de contrôle.
Manque de visibilité des moyens d’arrosage nécessaire.
Qu’est-ce que cet accident a changé dans la sécurité de nos opérations ?
Chaque site du RC a traité ce REX et a mis en place, si nécessaire, des mesures complémentaires pour mieux maîtriser le risque, suivies régulièrement par la Direction de la Branche.
Le plan d‘action comprend notamment :
  Inspecter les supports de lignes (de type « trunnions ») et remplacer en cas de constat de corrosion.
  Garantir un affichage permanent des alarmes « Feu & Gaz » en salle de contrôle et formation des consolistes pour éviter le masquage/filtrage des alarmes Feu & Gaz.
  Mettre en adéquation des besoins en eau et des moyens disponibles (fixes et mobiles). pour chaque scénario majeur d’incendie.
Résumé des faits
Samedi 14/12/2019 :
Fuite sur ligne d’essence de diamètre 3’’ (3 pouces), expansion d’une flaque et allumage du nuage avec des flammes de 50m de hauteur.
Destruction d’une partie d’unité (50mX50m).
Détection tardive du nuage de gaz.
Inefficacité des moyens de lutte incendie dans un premier temps.
REX MAJEUR

## Slide 20: Apprendre des accidents pour qu’ils ne se reproduisent plus, c’est l’objectif du retour d’expérience
À la suite de ces accidents historiques, l’Industrie et la Compagnie ont mis en place des démarches d’analyses des événements HSE (anomalies, presqu’accidents ou accidents) pour en déterminer les circonstances, les conséquences et les causes.
A partir de ces analyses, des enseignements ont été tirés, des recommandations ont été établies et mises en œuvre pour éviter que l’événement ne se reproduise une nouvelle fois.
C’est ce qu’on appelle le Retour d’expérience et c’est ce que nous allons voir dans la partie suivante du Kit manager.

## Slide 21: Le retour d’expérience, comment ça fonctionne et quels en sont les bénéfices ?
03.

## Slide 22: Le retour d'expérience, c’est un processus d’apprentissage pour l’amélioration continue
A partir d’un constat du terrain (anomalie, accident, bonne pratique), le retour d’expérience (REX) génère une amélioration continue du savoir-faire, permettant de passer d’une société de partage à une société de l’apprentissage, de façon à toujours progresser.
La connaissance des REX favorise aussi l’assimilation et la compréhension des règles.
Le REX a une fonction de mémoire en capitalisant les connaissances acquises et en les mettant à disposition des équipes.
AGIR
PLANIFIER
DÉPLOYER
CONSTATER
Anomalie, accident, bonne pratique
Action corrective

## Slide 23: Comment fonctionne le retour d’expérience ?
Le retour d’expérience s’appuie sur les étapes ci-dessous :
Si les enseignements tirés d’un événement sont mis en œuvre rigoureusement,
le même accident ne pourra plus se reproduire.
Signalement d’un événement HSE
Collecte d’informations
sur l’événement
HSE
Analyse de l’événement
HSE
Partage de l’information
aux personnes appropriées
Implémen- tation et suivi des recommanda-tions
L’implémentation des recommandations est fondamentale

## Slide 24: Les bénéfices du REX
Eviter
d’autres
accidents
Améliorer
nos standards et faciliter l’assimilation
des règles
Promouvoir
les bonnes
pratiques
Garder en mémoire les accidents et les enseignements pour les utiliser au quotidien

## Slide 25: Eviter d’autres accidents Exemple de la prise en compte du REX de la D11 au Myanmar
Suite à l’accident de la D11 à la raffinerie de Normandie en décembre 2019, il a été demandé aux sites de lister, d’inspecter les trunnions (bras de tuyauterie non utilisé) et de les remplacer si nécessaire.
Lors de l’inspection générale menée sur un site du Myanmar :
  Sur 70 trunnions identifiés et inspectés, 2 se sont révélés fortement corrodés.
  Un des trunnions se trouvait sur une conduite de gaz haute pression de 2‘’ (105 bars / 43°C) qui, si elle avait fui, aurait pu avoir des conséquences importantes.
  Le trunnion a été remplacé immédiatement. Un support a été réparé par une modification temporaire sans arrêt de production.
L’application rigoureuse du REX a permis d’éviter un accident potentiellement important.
Tous ensemble, au quotidien, soyons rigoureux dans l’application du REX.
25

## Slide 26
Accident
Kit de sensibilisation
Fiche REX Majeur HSE
Vidéo REX Majeur
Améliorer nos standards et faciliter l’assimilation des règles
Exemple de l’accident de Mostorod
Mostorod
Risks awareness
of works on tanks
Analyse /
information / formation
 Evolution des règles internes, des audits
Enrichissement
des bases de données

## Slide 27
Base de données MyREX
(lien accès)
L’application digitale
Garder en mémoire les accidents et les enseignements pour les utiliser au quotidien
Risk Advisor
(à venir)
Grâce à l’IA, Risk Advisor indique quel REX il faut examiner spécifiquement pour établir un permis de travail
Le REX est notre mémoire, et la plupart des causes d'accidents ont déjà été identifiées. Vous devez les utiliser quotidiennement pour échanger autour des risques, préparer vos analyses de risques, vos grands arrêts, vos projets, vos formations, etc.
Toolbox est une base de données publique de REX, qui a été construite avec d’autres majors de l’Oil&Gas. Site internet https://toolbox.energyinst.org/
Et un bon moteur de
recherche des REX :
Journée Mondiale de la Sécurité 2024 - Kit manager
27
Notes: MyREX contient plus de 2000 documents de REX. Vous y trouverez les 4 types de REX HSE (REX majeur, REX, Safety Alert et Bonnes pratiques), les templates des documents REX, des vidéos (notamment les REX majeurs), des REX externes, et des liens vers différentes base de données de REX
Les REX sont également accessibles via Tapir, en complément des normes et des règles applicables.
Toolbox a été développé par différentes compagnies de l’Oil&Gas et propose des REX anonymisés, très faciles à partager, en interne et avec les contractants. 10 langues sont disponibles.
Sur un smartphone, il est possible, depuis le site internet, de créer un raccourci sur l’écran d’accueil du téléphone
Ne pas confondre Toolbox qui est un outil public, anonyme et multicompagnies, avec la toolbox HSE qui est la plateforme interne TotalEnergies de partage des REX TotalEnergies

## Slide 28: Promouvoir les bonnes pratiques
Le REX permet aussi d’apprendre des réussites et de diffuser les bonnes pratiques
L’outil Safety+, et toute autre démarche de reconnaissance des bonnes pratiques, peuvent être sources de retour d’expérience.
La Compagnie dispose à ce titre du format « Bonne Pratique HSE » pour formaliser l’enseignement des bonnes pratiques.
A utiliser pour valoriser
les bonnes pratiques

## Slide 29: Comment bien gérer le REX localement ?
04

## Slide 30: Le processus REX de TotalEnergies est organisé en Corex
TotalEnergies a mis en place une organisation basée sur 3 comités REX (« Corex HSE ») qui interagissent entre eux.
De plus, le CODIR HSE de la Compagnie suit la mise en œuvre des recommandations de certains retours d’expérience comme les REX Majeurs.
Corex
HSE
Local
Corex
HSE Interbranches
Compagnie
CODIR
HSE
Corex
HSE
Branche
Références :
CR-GR-HSE-801 Gestion des événements et retour d’expérience
GM-GR-HSE-801 Analyse des événements HSE
MAESTRO, principe 8

## Slide 31
Une vidéo produite par le département REX explique le processus de remontée des événements et de REX de la Compagnie (3’50)
A retrouver dans
la Toolbox HSE

## Slide 32: Constats : la prise en compte des recommandations issues du REX peut encore être améliorée
Des constats récents (compilation des audits MAESTRO et certaines enquêtes de Branche) montrent que la gestion locale du REX peut encore être améliorée :
  La filiale ou le site ne dispose pas d’un COREX au sens de la CR-GR-HSE-801.
  Les REX provenant de la Branche ne sont pas traités car le processus local est focalisé sur les seuls événements du site.
  L’organisation diffuse le REX sans donner du sens à l’intérêt de le prendre en compte, particulièrement auprès des personnes sur le terrain.
  Les recommandations ne sont pas transformées en plan d’actions et leur réalisation n’est pas suivie régulièrement.
  Le REX n'est pas utilisé quotidiennement pour connaître les accidents du passé, pour partager les principales causes des accidents ou pour préparer l'analyse des risques, les grands arrêts, les projets, les formations, etc.
Notes: Implémentation des REX : la mise en œuvre de mesures durables et ciblées nécessite partage et explications avec le terrain de l’impact positif que le REX doit avoir sur nos opérations

## Slide 33: Un processus REX performant, c’est :
Signalement d’un événement HSE
Collecte d’informations
sur l’événement
HSE
Analyse de l’événement
HSE
Partage de l’information
aux personnes appropriées
Implémen- tation et suivi des recommanda-tions
Nous avons tous un rôle à jouer pour contribuer à la performance du REX.
Travailler en équipe pluridisciplinaire.
Désigner des personnes en charge des actions.
Expliquer sur le terrain pourquoi ce REX est important et ce que sa mise en œuvre va apporter.
S’assurer de la mise en œuvre des actions.
…de façon systématique
…le plus rapidement complètement possible
…en intégrant
les FOH*
…jusque sur
le terrain
…avec revue régulière des actions
*Facteurs Organisationnels et Humains. Voir guide GM-GR-HSE-350

## Slide 34: Le role fondamental du Corex local
Signalement systématique des événements HSE et
des bonnes pratiques
Accident grave, HiPo, …
Autre accident de la LBU
Bonne pratique
Analyse pluridisciplinaire
Implémentation des recommandations :
explication aux personnes appropriées, mise en œuvre des actions et suivi
Implémentation = dire « Pourquoi »
ce REX est important plutôt
que dire « Comment »
Corex HSE
local
Plan d’action
Les bonnes pratiques locales
Nommer un coordinateur REX et réunir un Corex régulièrement.
Organiser le Corex avec une équipe pluridisciplinaire et un décideur.
Intégrer les REX des autres sites ou autres Branches.
Désigner des personnes en charge des actions et suivre leur réalisation.
Expliquer sur le terrain pourquoi ce REX est si important et ce que sa mise en œuvre va apporter.
Utiliser le REX pour des analyses de risques, des travaux, des projets, des formations,…
Corex
HSE
Branche
Analyse et sélection
Sélection
Recommandations
DÉBUT
FIN
Corex
HSE Inter-branches Compagnie
Notes: Le Corex peut s’organiser au niveau d’un site, d’une installation (FPSO, dépôt, raffinerie), d’une filiale ou d’une activité (réseau station service, réseau des centrales à gaz …)

## Slide 35: Pour en savoir plus….
Documents de référence
  GM-GR-HSE-351 Démarches pour une Culture de Sécurité Intégrée
  CR-GR-HSE-801 Gestion des événements et retour d’expérience
  GM-GR-HSE-801 Analyse des événements HSE
  MAESTRO, principe 8
Formations (disponibles sur Lizzy)
  FOH pour une culture de sécurité intégrée
  Sensibilisation aux risques technologiques
  Formations plus spécifiques aux risques technologiques :
    Gestion des risques technologiques,
    Intégrité des installations - barrières critiques de sécurité,
    La sécurité dans la conception et l’ingénierie en amont & en aval
    Sensibilisation à l'ingénierie de sécurité pour les projets industriels du MS
  Formations concernant l’analyse des événements et le REX :
    Cf. catégorie HSE - GESTION HSE / REPORTING, ANALYSE D'INCIDENTS ET REX / CATALOGUE COMPAGNIE

## Slide 36: Organiser la JMS
05.

## Slide 37: L’affiche de la JMS 2024
Cette affiche est disponible en 9 langues (français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, portugais, arabe et chinois) et dans de multiples formats : jpeg, pdf HD et BD, PPT…
Disponible dans
la Toolbox HSE

## Slide 38: Retrouver les supports de la JMS 2024
FORMULAIRE
pour collecter le retour
des participants
(TotalEnergies et entreprises partenaires)
Toolbox HSE
KIT MANAGER
(FR et EN) avec
le guide atelier d’échange inclus
AFFICHE
SUPPORTS ACCIDENTS MAJEURS
(PPT, vidéos, …)
TotalEnergies Toolbox HSE | Toolbox HSE
La Toolbox HSE est un site externe, accessible à tous, sans mot de passe.

## Slide 39: Animer la JMS 2024
La JMS est un moment de célébration de la Sécurité dans tous les sièges, filiales et sites de la Compagnie.
Elle réunit les collaborateurs de TotalEnergies et des entreprises partenaires.
Vous pouvez choisir différentes activités, selon votre situation :
    Atelier d’échanges (recommandé, voir partie 6) ou causerie ou présentation institutionnelle avec les collaborateurs et les entreprises extérieures.
    Discussion sur la maîtrise des risques technologiques, le respect des règles actuelles, les éléments de progrès (Feu vert sécurité, Tournées sécurité conjointes, Life saving checks, …).
    Présentation / démonstration de mises en œuvre de REX internes, externes, de bonnes pratiques (Safety+, …), avec les entreprises partenaires.
    Cérémonie sécurité, reconnaissance et remise d’Awards.
    Toute autre activité répondant à vos attentes, rituels de votre entité.

## Slide 40: Mobiliser les entreprises partenaires
La Sécurité est l’affaire de tous, que ce soient les collaborateurs de TotalEnergies ou des entreprises partenaires.
C’est pourquoi, il est important d’associer à la JMS les entreprises partenaires de votre filiale / site.
TotalEnergies et les entreprises partenaires : tous concernés !
Demandez à vos entreprises partenaires de participer à vos ateliers, ou de les co-animer,
ou de créer leur propre atelier pour partager ensemble les expériences.

## Slide 41: Comment organiser l’atelier d’échange ?
Ce guide est conçu pour vous aider à animer l’atelier localement ou à distance
06.

## Slide 42: Objectif
  À l’occasion de la Journée Mondiale de la Sécurité 2024, nous vous invitons à organiser des ateliers d’échange avec les collaborateurs de TotalEnergies et des entreprises partenaires sur le thème Accidents majeurs et REX.

## Slide 43: Comment préparer l’atelier ?
  Modalités ?
    Environ 1 heure ; à réserver.
    Inviter au préalable les collaborateurs (groupes de 5 à 20 personnes maximum).
    Dans les bâtiments et sur le terrain (salles de contrôle, atelier de maintenance, village des entreprises, …).
  Qui y participe ?
    Les collaborateurs de TotalEnergies et des entreprises partenaires.
    Également les visiteurs présents ce jour-là.
Qui anime l’atelier ?
      Membre d’un Codir.
      Manager local avec son homologue d’une entreprise partenaire (co-animation).
      Manager d’une entreprise partenaire.
    Et après ?
      Formulaire de partage des bonnes pratiques des REX – tout participant.
      Formulaire de retour de la filiale ou du site (photos, vidéos, appréciation) – organisateur local.
Message type d’invitation
    « A l’occasion de la JMS 2024, nous vous invitons à participer à un atelier d’échange sur le thème Accidents majeurs et REX. Pendant une heure, en prenant exemple sur des accidents majeurs connus, nous échangerons sur l’importance de se souvenir des accidents majeurs, les enseignements qui en ont été tirés et l’importance d’appliquer le REX au sein de notre filiale (ou site). Pensez à vous inscrire et rendez-vous le 22 avril ! »

## Slide 44: Matériel disponible (en plus du kit manager)
Affiche JMS
Kakemono
Vidéos Compagnie
  Vidéo message de Pol Hoorelbeke, directeur Division Risques majeurs (mise en ligne le jour de la JMS)
  3 vidéos de témoignages d’accident majeur (mises en ligne quelques jours avant la JMS)
Slides et supports (vidéos, PPT) résumant chacun des 9 accidents majeurs emblématiques
Lien vers les questionnaires de feedback et de collecte
Format de T-Shirt
Disponibles dans la Toolbox HSE, au fur et à mesure

## Slide 45: Comment animer l’atelier ?
  Votre rôle est d’animer un moment où chacun à la possibilité de comprendre et de s’exprimer au sujet des accidents majeurs et du REX en facilitant les échanges, en adoptant une posture neutre, sans jugement de valeur.
Suivez ces quelques conseils d’animation :
  Développez une écoute attentive, faites en sorte que tous puissent participer et s’exprimer, sans craindre le regard des autres.
  L’atelier d’échange doit permettre à chacun de collecter de l’information, d’exprimer son point de vue.
  Faciliter les échanges et susciter la prise de parole.
Votre rôle d’animateur
    Donner le mauvais ton
    Empêcher le groupe de formuler ses propres conclusions
    Se concentrer
    sur les problèmes plus que sur les solutions
    Mener la discussion trop rapidement
    Faire trop de suggestions
    Perdre le fil
6 pièges à éviter

## Slide 46: Comment animer l’atelier ?
Se présenter, remercier les participants, présenter le sujet de la JMS et les objectifs de l’atelier :
    Faire connaître des accidents majeurs et ce qu’ils ont changé pour la Compagnie.
    Echanger sur la connaissance de ces accidents et sur la conscience des risques le plus importants dans la filiale / le site.
    Connaître l’importance du Retour d’expérience (REX).
    Comprendre comment bien gérer le REX localement pour assurer son implémentation (explication du REX aux personnes appropriées, mise en œuvre des recommandations et suivi des actions).
    Rechercher ensemble des idées pour développer la connaissance des accidents majeurs, la conscience des risques, l’implémentation des REX localement.
5 min.
1

## Slide 47: Comment animer l’atelier ?
Faire participer le groupe
A. Poser des questions ouvertes aux participants de l’atelier sur leur connaissance des accidents majeurs historiques :
Quand vous pensez à un « accident majeur de l’industrie de l’énergie ou de la Compagnie », à quel événement pensez-vous ? Pouvez-vous l’expliquer aux autres ?
D’après vous, qu’est-ce que cet événement a changé en termes de sécurité pour l’Industrie ? Pour la Compagnie ?
Pouvez-vous donner un exemple d’action corrective, de mesure mise en place depuis ?
2
40 min.

## Slide 48: Comment animer l’atelier ?
B. Passer en revue la partie du kit manager « Connaître les Accidents majeurs et ce qu’ils ont changé pour la Compagnie »
  Et choisir un ou deux accidents emblématiques parmi les 9 sélectionnés par les Branches pour partager avec votre équipe les faits, les causes, les conséquences et ce que cela a changé pour l’Industrie ou la Compagnie.
Echangez et partagez vos connaissances, vos expériences, vos perceptions sur les risques importants :
  Seuls les hommes ont de la mémoire ! Comment se souvenir collectivement de ces accidents majeurs historiques ?
  Quels sont les risques les plus importants de notre filiale / site / branche ?
  Comment développer la conscience de ces risques les plus importants ?
    Ex. Simuler des phénomènes dangereux ? Partager des analyses de risques ?
    Faire parler des témoins d’accidents importants ?
+ Toolbox HSE : documents additionnels vous permettant d’expliquer l’événement choisi
Note : ces 9 accidents ont été particulièrement sélectionnés par les Branches du fait de l’importance de leurs conséquences et la portée de leur retour d’expérience. Selon votre situation, vous pouvez sélectionner d’autres accidents importants de votre filiale / site, un Hipo,…et échanger sur les conséquences de cet événement et comment il a été pris en compte pour améliorer notre sécurité.
2
40 min.
48
2005 - Buncefield (MS)
2010 - Deepwater Horizon (EP)
1988 – Piper Alpha (EP)
1999 – Erika (TS)
2001 – Teeside Enron (GRP)
2013 Ooltgensplaat Fire (GRP)
2017 – Qapco (RC)
2018 – Mostorod (MS)
2019 – Normandie (RC)

## Slide 49: Comment animer l’atelier ?
C. Passer en revue les parties du kit manager sur le REX
  Partie 03 « Le retour d’expérience, comment ça fonctionne et quels en sont les bénéfices ? »
  Partie 04 « Comment bien gérer le REX ? »
  Et rappeler :
    Le principe général du retour d’expérience
    Les 4 bénéfices qu’apporte le REX :
      Eviter d’autres accidents.
      Améliorer nos standards et faciliter l’assimilation des règles.
      Garder en mémoire les accidents et les enseignements pour les utiliser au quotidien.
      Promouvoir les bonnes pratiques.
    Les éléments de performance du REX
    Comment bien gérer le REX localement ?
      dont la vidéo Processus Rex de la Compagnie 3’50
2
40 min.

## Slide 50: Comment animer l’atelier ?
D. Poser des questions sur le REX :
  Avez-vous compris le principe et l’intérêt du retour d’expérience ?
  Signalez-vous systématiquement les accidents, incidents et anomalies ?
  Connaissez-vous les REX concernant votre unité, votre département, votre réseau ou votre activité ?
  Etes-vous au courant des REX venant de votre Branche, des autres Branches, des autres pays ?
40 min.
2
  Avant un travail (ou une analyse de risque ou une formation), vérifiez-vous les REX dans les bases de données pour améliorer votre connaissance ?
  Savez-vous comment aller chercher les REX de la Compagnie ?
  Avez-vous des idées pour améliorer l’implémentation (le partage, le plan d’action et son suivi) des REX dans votre filiale / site, la Compagnie ? Et le partager avec les entreprises partenaires ?

## Slide 51: Comment animer l’atelier ?
  Synthétisez les échanges…
  Reprenez et regroupez les idées fortes émises par les participants.
Restitution de l’atelier : incitez chaque participant à renseigner le formulaire, avec, entre autres questions, une demande de retour sur les questions suivantes :
  Avez-vous des idées pour que chacun se souvienne des accidents majeurs historiques ?
  Avez-vous des idées pour développer la conscience des risques les plus importants dans votre filiale / site / Branche / Compagnie ?
  Avez-vous des idées ou des bonnes pratiques pour favoriser la l’implémentation des REX dans votre LBU ? Au niveau de la Compagnie ?
  Avez-vous des idées ou des bonnes pratiques pour favoriser le partage des REX avec les entreprises extérieures ?
RAPPEL
Implémentation des REX :
= explication des recommandations aux personnes appropriées, mise en œuvre des actions et suivi de leur réalisation
dire « Pourquoi » ce REX est important plutôt que dire « Comment »
4
5 min.
10 min.
3

## Slide 52: Et, comme chaque année…
Un site de collecte permettra à la filiale / au site de partager les photos et vidéos de l’événement.
Le lien sera communiqué en avril dans divers supports (Pushmail collaborateurs, Toolbox HSE, etc)

## Slide 53: Très bonne JMS 2024 à toutes et à tous !