## Slide 1: Exigences HSE pour les opérations de levage
Company Rule CR-GR-HSE-420
Notes: Afin de respecter la dénomination de la Marque, merci de veiller à la bonne orthographe de TotalEnergies.
TotalEnergies s’écrit en un seul mot, sans espace, avec un « s » à la fin, avec le T et le E en majuscules, les autres lettres en minuscules, et pas d’accent sur le E majuscule.
Elle s’écrit bien TotalEnergies et non :
Total Energies (avec un espace)
totalenergies
total energies
Totalenergies
Total energies
totalEnergies
total Energies
TOTALENERGIES
TOTAL ENERGIES

## Slide 2: CR-GR-HSE-420
But
Cette règle Compagnie CR-GR-HSE-420 définit les exigences HSE minimales pour la maitrise des risques liés à la préparation et l’exécution, des opérations de grutage, gréage et manutention mécanique, sur des installations opérées par des entités de la Compagnie.
Elle définit les aspects techniques devant être pris en compte pour la réalisation de toute opération de grutage, gréage et manutention mécanique en mer, à terre, en zone côtière et sous-marine en matière de :
  Organisation, préparation et exécution des opérations de levage, d’élingage et de manutention,
  Formation et Compétence des personnes impliquées dans les opérations de levage, d’élingage et de manutention,
  Gestion de l'équipement de levage utilisé.
Cette règle a été approuvée par le Comité HSE le 23 septembre 2022

## Slide 3: CR-GR-HSE-420
Parce que nous nous sommes aperçus que :
les petites opérations de levage n’étaient pas, en général, réalisées avec suffisamment de rigueur ;
les niveaux de préparation et de planification (études, procédures, analyses de risques…) laissaient très souvent à désirer ;
Les équipements utilisés (appareils et accessoires) n’étaient pas toujours en adéquation avec les travaux à réalisés ;
la supervision des opérations n’était pas, dans certains cas, adaptée.
Notre objectif fondamental est double :
Le premier axe est : avoir plus de rigueur et méthodologie dans la préparation et les contrôles des opérations de levages quelles qu’elles soient ;
Le deuxième est : améliorer la sécurité des opérations.
Si chaque étape du processus de gestion que nous voulons mettre en place est suivie, chaque levage devrait être réalisé en sécurité car :
- il entre dans le cadre d’un système de gestion de la sécurité approprié ;
- il est bien planifié ;
- les risques sont connus et bien évalués ;
- il est correctement supervisé ; et
- il est effectué par du personnel compétent à l’aide d’équipements certifiés, entretenus et appropriés.
Pourquoi une Règle Compagnie portant le titre Exigences HSE pour les opérations de levage?

## Slide 4: Structure :
2
3
4
5
1
Niveau de changement faible moyen élevé
Procédure de gestion des opérations de levage
Organisation
Gestion des équipements de levage
Planification et préparation des opérations de levage
Exécution de l’opération de levage
20 exigences
1 – Procédure de gestion des opérations de levage 2 – Catégorisation et gestion des opérations de levage
3 – Personne compétente pour les opérations de levage 4 – Compétences et formation
5 – Certification des équipements de levage 6 – Registre des équipements de levage 7 – Programme de maintenance des appareils de levage 8 – Rapport de Vérification Générale Périodique 9 – Inspection visuelle avant utilisation 10 – Carnet de bord des appareils de levage 11 – Levage de personnel
12 – Analyse de risques 13 – Dossier de levage 14 – Revue et validation technique du dossier de levage 15 – Autorisation des opérations de levage de catégorie 3 au-dessus d'installations actives ou à proximité de lignes électriques
16 – Surveillance des opérations de levage 17 – Contrôle final avant le début de toute opération de levage d'une charge suspendue - Safe To Lift 18 – Restriction d'accès 19 – Maîtrise des mouvements de la charge 20 – Débriefing après l'opération de levage
5 thèmes

## Slide 5: Structure : 5 thèmes, 20 exigences

## Slide 6: Structure : 5 thèmes, 20 exigences
Date d’application : ▪ dans les 12 mois après publication de la règle.
Champ d’application
Cette règle s’applique à toutes les opérations de grutage, gréage et manutention mécanique exécutées à l’aide d’appareils de levage, motorisés ou non, détenus et/ou mis en œuvre par des entreprises extérieures sur des installations opérées par des entités de la Compagnie.
Elle s’applique à toute opération où une charge doit être soulevée, abaissée, retournée ou suspendue. Les appareils de levage concernés peuvent être des grues mobiles (grue sur porteurs automotrices, grues tout-terrain automotrices, grues sur chenilles, grues auxiliaires de chargement…), grues à tour mobiles et sur socle, grues sur portiques, grues sur colonne, grues offshore, mâts de charge, pont-roulants électriques, portiques, monorails, potences, palans, treuils, vérins, chariots élévateurs, excavatrices et pelles mécaniques, etc.
Elle s’applique également aux accessoires de levage, y compris les élingues, chaînes, câbles métalliques, crochets, manilles, conteneurs, nacelles, paniers, plateaux de chargement et palettes.

## Slide 7: Pourquoi une CR et une GS
Précisions sur les exigences de la CR-GR-HSE-420
Les exigences décrites dans la règle CR-GR-HSE-420 sont générales, basiques et constituent les exigences minimales pour planifier, préparer et réaliser une opération de levage en toute sécurité.
Dans la mesure où la Compagnie n’est pas l’entreprise en charge de la réalisation des opérations de levage, la planification, la préparation, les études, le contrôle des équipements, la main d’œuvre et la supervision sont du ressort de l’entreprise en charge des travaux et les personnes compétentes pour assurer ces fonctions sont de sa responsabilité.
Pourquoi une Règle Compagnie et une Spécification Générale portant le même titre?
Parce que la Règle Compagnie est à usage interne et qu’elle ne peut être transmise aux entreprises extérieures.
Comme 80 % des exigences s’appliquent aux entreprises extérieures travaillant sur nos entités, nous avons écrit une Spécification Générale reprenant les exigences uniquement applicables à ces dernières.
Cette spécification générale est transmise aux entreprises extérieures et les entités et filiales s’assurent qu’elles s’y conforment.

## Slide 8: Présentation des exigences
{Exigence 3.1.1 : procédure de gestion des opérations de levage
Une procédure de gestion des opérations de levage fondée sur les exigences de la présente règle est établie et mise en œuvre par chaque entité ou filiale.
(Attente 04.01)}
Exigence 3.1.2 : catégorisation et gestion des opérations de levage
Toute opération de levage est catégorisée selon son niveau de criticité en utilisant les critères définis en Annexe 3 et gérée (organisation, documentation, surveillance) dans le respect des exigences de cette règle et selon un mode de gestion décrit dans l’Annexe 4 : catégorie 1 : levage simple ; catégorie 2 : levage standard ; catégorie 3 : levage critique.
(Attentes 03.01, 03.04, 03.05, 04.10)}

## Slide 9
Présentation des exigences
Exigence 3.2.1: personne compétente pour les opérations de levage
Une ou plusieurs personnes compétentes pour la planification des opérations de levage, pour la validation des dossiers de levage ainsi que pour la surveillance des opérations de levage sont désignées par l’entité ou filiale. Leur rôle et leurs attributions en fonction du niveau de compétence sont définis en Annexe 2.
(Attente 01.04)}
Exigence 3.2.2 : compétences et formation
Toute personne impliquée (planificateur / préparateur, opérateur d’appareil de levage, élingueur, monteur-levageur, chef de manœuvre, personne en charge / chef de chantier levage, etc.) dans la préparation et l’exécution d’une opération de levage : est formée en adéquation avec ses rôles et attributions (voir Annexe 2) ; est titulaire des autorisations requises.
(Attentes 06.01, 06.02)

## Slide 10
Présentation des exigences
Exigence 3.3.1 : certification des équipements de levage
Tout recours à un équipement de levage suppose que ce dernier ait été conçu, fabriqué, certifié, en accord avec des normes internationales ou locales validées par le Support Technique de la Compagnie, et ait été soumis à une vérification générale périodique par un organisme de contrôle reconnu dans le pays où l’entité ou filiale opère, et approuvé par elle. Le certificat de conformité et / ou le certificat de test d’épreuve initiale avec surcharge (si réalisé) de l’équipement de levage est disponible à la demande sur le lieu de réalisation de l’opération de levage.
(Attentes 04.03, 05.08)
Exigence 3.3.2 : registre des équipements de levage
Chaque entité ou filiale établit et tient à jour un registre des équipements de levage lui appartenant ou en location longue durée. Sont enregistrés, a minima : le nom du fabricant, la description, le type et le modèle ; le numéro de série ou un numéro unique d’identification ; la date de fabrication et la date de 1ère mise en service ; les dates de chaque test en charge et test avec charge d’épreuve ; les dates des vérifications générales périodiques et des examens détaillés (avec le nom de l’inspecteur ou examinateur).
(Attentes 04.03, 05.08)}

## Slide 11
Présentation des exigences
Exigence 3.3.3 : programme de maintenance des appareils de levage
Un programme de maintenance préventive, curative et conditionnelle des appareils de levage appartenant à l’entité ou filiale est mis en œuvre. Il prend en compte les recommandations des constructeurs et est adapté aux conditions d’utilisation (fréquence et types de levage, etc.) et à l’ancienneté de l’appareil. Les détails et l’historique des interventions de maintenance sont consignés dans un registre d’inspection et de maintenance établi et tenu à jour par chaque entité ou filiale. Ce registre est consultable sur demande.
(Attentes 04.03, 05.08)}
Exigence 3.3.4 : rapport de vérification générale périodique
Un rapport de vérification générale périodique en cours de validité est disponible sur le lieu d’exécution de l’opération de levage, pour tout équipement de levage utilisé appartenant ou non à l’entité ou filiale.
(Attentes 04.03, 05.08)}
Exigence 3.3.5 : inspection visuelle avant utilisation
Tout équipement de levage est inspecté visuellement par l’opérateur de l’appareil de levage ou l’utilisateur de l’accessoire de levage, avant chaque utilisation.
(Attentes 04.03, 05.08)}

## Slide 12
Présentation des exigences
Exigence 3.3.6 : carnet de bord des appareils de levage
Tout appareil de levage non portatif appartenant à l’entité ou filiale, ou en location longue durée possède un carnet de bord dans lequel sont inscrites, dans l’ordre chronologique, toutes les informations relatives aux inspections, aux essais, à l’entretien et aux réparations de l’appareil. Les activités des grues offshores, appartenant à l’entité ou filiale, sont enregistrées dans ce carnet de bord dans une section spécifique mentionnant a minima : la date ; le nombre de levages effectués ; la masse et la portée.
(Attentes 04.03, 05.08)}
Exigence 3.3.7 : levage de personnel
Le levage de personnel est exclusivement réalisé avec des équipements spécifiquement conçus et certifiés pour cet usage (Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMP), ascenseur de chantier, nacelle suspendue, etc.).
(Attente 03.04)}

## Slide 13
Présentation des exigences
Exigence 3.4.1 : analyse de risques
Une analyse de risques est réalisée avant toute opération de levage. Le niveau de détail de l’analyse de risques est fonction de la catégorie (1, 2 et 3) de l’opération de levage.
(Attentes 03.01, 03.04)}
Exigence 3.4.2 : dossier de levage
Un dossier de levage est préparé pour toute opération de levage d’une charge suspendue quelle que soit sa catégorie.
(Attente 04.01)}
Exigence 3.4.3 : revue et validation technique du dossier de levage
Pour toute opération de levage, quelle que soit sa catégorie, le dossier de levage est validé par la personne en charge. Pour toute opération de catégorie 3, le dossier de levage est, en plus, validé techniquement par une personne compétente pour les opérations de levage à cet effet, employée par la Compagnie ou contractée à cette fin.
(Attentes 04.01, 04.10)}

## Slide 14
Présentation des exigences
Exigence 3.4.4 : autorisation des opérations de levage de catégorie 3 au-dessus d’installations actives ou à proximité de lignes électriques
Les opérations de levage de catégorie 3 au-dessus d’installations actives ou à proximité de lignes électriques, accompagnées de l’analyse de risque et du dossier de levage, sont soumises à autorisation formelle du responsable des opérations (exploitation) du site.
(Attentes 04.01, 04.10)}
Exigence 3.5.1 : surveillance des opérations de levage
Les opérations de levage de catégorie 3 font l'objet d'une surveillance par une personne compétente pour les opérations de levage à cet effet, extérieure à l’équipe de levage, sur le lieu d'exécution.
(Attente 03.04)}
Exigence 3.5.2 : contrôle final avant le début de toute opération de levage d’une charge suspendue - Safe To Lift
Une liste de contrôles opérationnels est complétée avant le début de tout levage d’une charge suspendue avec une grue ou tout autre appareil de levage.
(Attente 03.04)}

## Slide 15
Présentation des exigences
Exigence 3.5.3 : restriction d’accès
L’accès à la zone de levage et à l’appareil de levage est restreint et contrôlé de façon appropriée et/ou balisé.
(Attente 03.04)}
Exigence 3.5.4 : maîtrise des mouvements de la charge
Les mouvements de la charge levée sont maîtrisés durant toute l’opération de levage. Le contrôle des mouvements de la charge levée et son guidage (au décollage et à la dépose) ne sont pas effectués à la main. Des dispositifs spécifiques (câbles de retenue, cordes de guidage, gaffes, etc.) sont mis en œuvre à cet effet. Leur utilisation doit faire l'objet d'une évaluation préalable des risques.
(Attente 03.04)}
Exigence 3.5.5 : débriefing après l’opération de levage
Dans le cadre de l’amélioration continue des opérations de levage et dans le but de les rendre plus sures un débriefing est effectué avec tous les acteurs impliqués à l’issue de toute opération de levage de catégorie 2 et 3.
(Attente 08.04)}