## Slide 1: Gestion du changement – Management of Change (MOC) REGLE HSE GROUPE (CR-GR-HSE-302)
SYNTHÈSE
Cette règle définit les exigences HSE en matière de changements dans les installations, des conditions ou procédures opératoires, de l’organisation.

## Slide 2
Objet : Exigences HSE de gestion des risques dus à des changements permanents, temporaires ou urgents effectués dans les installations.
La règle complète les exigences de la Règle d'or 11.
Champ d’application : Toutes entités et filiales opérant une installation à risques majeurs :
Seveso seuil bas (réglementairement soumise ou pas) ;
installations pétrolières et gazières en mer ;
puits et installations associées et les pipelines.
Remplace : CR EP HSE 022 et CR RC HSE 150
Pas de règle Groupe, MS, GRP à ce jour
Nouvelle règle à déployer pour les branches MS et GRP
Contribution : 10 % de nos Process Safety Events dus à un MOC défaillant en tant que cause immédiate
Date de publication dans REFLEX : 22/07/2019
Date d’application : 6 mois après publication

## Slide 3
ARTICULATION DES EXIGENCES
Appréciation du changement
Demande initiée, justifiée, documentée, consignée avec objectifs clairs
Mise en œuvre du changement
(In)Formation du personnel et contractants concernés
Revue de performance
Evaluation du processus MOC périodique pour le respect des exigences précédentes
Impacts évalués avec disciplines concernées, mesures de contrôle définies
Changement documenté et disponible à la mise en œuvre
Revue de démarrage si changement significatif
Processus MOC
Un Processus MOC est mis en œuvre.
Il est décrit dans une procédure (étapes, tâches et responsabilités, approbations, etc.)
Une fonction est désignée pour coordonner les demandes de changement.

## Slide 4
REVUE DES EXIGENCES : Processus MOC
Processus MOC (Exigence 3.1.1)
Un processus est mis en œuvre pour gérer les changements permanents, temporaires ou des changements urgents qui présentent un impact potentiel sur le niveau de risque HSE et qui concernent :
les installations (ex. : équipements, procédés, technologies, matériaux, seuls/paramètres de sécurité) ;
les conditions opératoires et procédures opératoires ;
l’organisation, y compris le personnel d’exploitation.
Une fonction est désignée pour coordonner et suivre toutes les demandes de changement de l’entité ou la filiale.
Commentaires
EP : Fonction de Coordinateur MOC pas explicitement requis par la règle actuelle.
RC : Les changements organisationnels entrent dans le champ de la nouvelle règle.

## Slide 5
REVUE DES EXIGENCES : Processus MOC
Contenu minimum de la procédure MOC (Exigence 3.1.2)
L’entité décrit le processus MOC dans une procédure qui traite au minimum les aspects suivants :
la coordination du processus MOC ;
les étapes d’approbation du changement (planification, coordination, contrôle, etc.) ;
la liste des changements typiques soumis au processus MOC et les changements à l’identique non couverts par ce processus;
les tâches de chaque acteur impliqué dans le processus MOC (ex. : initiateur, membres de l’équipe d’appréciation, autorité d’approbation, le leader de la revue de démarrage [Pre-Start Up Safety Review : PSSR]) ;
la formation nécessaire à la mise en œuvre du processus ;
l’évaluation du processus MOC.
Commentaires
EP : Exigence de rédaction d’une procédure.
RC : Contenu minimum de la procédure à respecter.

## Slide 6
REVUE DES EXIGENCES : Appréciation du changement
Initiation du changement (Exigence 3.2.1)
La demande de changement, y compris sa justification, est formellement consignée et documentée afin que ses objectifs :
restent clairs durant les phases d’évaluation et de mise en œuvre ;
soient communiqués aux parties concernées ;
restent toujours traçables après la réalisation du changement.
Pas de changement
Appréciation du changement y compris des risques et des impacts (Exigence 3.2.2)
L'appréciation du changement inclut l’évaluation des impacts et des risques HSE du changement. Cette évaluation implique :
la fonction en charge des aspects HSE ainsi que les représentants des disciplines appropriées en fonction de la nature du changement (ex. : inspection, maintenance, exploitation, engineering) ;
d’autres parties impactées ou influencées par le changement ;
l’identification des dispositions réglementaires, standards et de REX applicables.
Le cas échéant, les impacts et les risques HSE sont traités à travers la définition de mesures de contrôle.
Pas de changement

## Slide 7
REVUE DES EXIGENCES : Mise en œuvre du changement
Formation et communication (Exigence 3.3.1)
Selon les besoins, la formation du personnel (y compris les sous-traitants et les fournisseurs) directement concerné par le changement est définie, planifiée et organisée avant le changement.
Le personnel et les tiers pouvant être affectés sont informés du changement et des mesures de gestion des risques associées.
Pas de changement
Mise à jour de la documentation (Exigence 3.3.2)
Tous les documents impactés par la modification sont mis à jour et disponibles dès que la modification est réalisée.
Pas de changement
Revue de démarrage (Exigence 3.3.3)
Avant de redémarrer une installation physiquement modifiée après un changement significatif, une revue de démarrage (PSSR) est effectuée.
Tous les documents requis pour la mise en service sont mis à disposition pour la PSSR.
Commentaire:
EP : Nouvelle exigence (mais déjà couverte dans les pratiques EXP).
RC : Les notions de réception et de permis de démarrage à faire figurer dans la procédure du site existent déjà; la revue de démarrage devient une exigence intégrée au processus.

## Slide 8
REVUE DES EXIGENCES : Revue de performance
Evaluation du processus MOC (Exigence 3.4.1)
La performance du processus MOC est évaluée périodiquement.
Nouvelle Exigence
Nouvelle exigence pour touts les branches.